## Slide 1: Избранные главы информатики
Лекция 12

## Slide 2
Модель OSI
Понятие сетевого протокола
Стек протоколов TCP/IP
Коммуникация в TCP/IP
Протокол IP
Протоколы UDP и TCP
URI, URL, URN, DNS
Протокол HTTP, HTTPS
Django
Сетевое и веб-программирование
Notes: Django
https://pythonworld.ru/web/django-ubuntu1604.html
https://pythonworld.ru/web/cgi-1.html
https://pythonworld.ru/web/django-project-with-best-practices-1.html
https://pythonworld.ru/web/cgi-2.html
https://pythonworld.ru/web/cgi-3.html
https://pythonworld.ru/web/cgi-4.html

## Slide 3: Компьютерная сеть – определение
Коммуникационная сеть – система каналов связи и коммутационного оборудования для передача информации с минимальным количеством ошибок и искажений (примеры: телефонная сеть, кабельное, сотовые сети).
Компьютерная сеть – вид коммуникационной сети для обмена данными между вычислительными устройствами.

## Slide 4: Сети как открытые системы
Сети поддерживают концепцию открытой системы (построены на основе открытых спецификаций, открыты для расширения и взаимодействия).
Модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI) принята Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1983 г.

## Slide 5: Модель OSI
Определяет набор уровней взаимодействия двух систем и правила организации уровней.
Организует сетевые протоколы.
Notes: Назначение модели OSI состоит в обобщенном представлении средств сетевого взаимодействия. Для наглядности процесс работы сети разделен на семь уровней. В верхней части модели располагается приложение, которому нужен доступ к сети, в нижней – сетевая среда передачи данных. По мере того, как данные продвигаются от уровня к уровню вниз, действующие на этих уровнях протоколы постепенно подготавливают эти данные для передачи по сети. Каждый уровень обслуживает свою часть процесса взаимодействия.

## Slide 6: Модель OSI
Notes: Опишем кратко процесс передачи информации в компьютерных сетях, опираясь на модель OSI (рис. 1).
Уровни 1-2 − это, в основном, коммуникационное оборудование и их драйверы. Уровень 3 представлен маршрутизаторами и сетевым программным обеспечением. Уровни 4-7 − различные сетевые программы.
При появлении в Вычислительной системе 1 (ВС1) необходимости передачи информации по сети для Вычислительной системы 2 (ВС2) сетевая программа в ВС1 автоматически передает ее вниз по уровням, начиная с прикладного. Формат данных, правила их преобразования при переходе между двумя соседними уровнями называются интерфейсом.
При переходе на представительский уровень сообщение преобразуется другой служебной программой. К нему добавляется различная служебная информация в виде заголовков и иногда концевиков, содержащих, в числе прочего, информацию для контроля правильности доставки. Сообщение также может различным образом кодироваться. Затем сообщение передается программе сеансового уровня, на котором также происходит вложение сообщения в «конверт» из заголовка и концевика. Такой процесс вложения называется инкапсуляцией сетевых блоков данных.
То же происходит на транспортном и сетевом уровнях. Здесь для эффективной передачи по сети сообщение может быть разбито на более мелкие блоки − пакеты. В заголовки пакетов, в числе прочего, включается такая важнейшая для доставки информация, как адрес узла назначения − какой станции нужно доставить пакет.
На канальном уровне блоки данных имеют название кадры. На физическом уровне информация кодируется в электромагнитные сигналы, которые передаются по линиям связи. При приеме сигнала в ВС2 происходит обратное прохождение информации по уровням от 1 до 7. Программы и аппаратура ВС2 преобразуют информацию согласно установленным правилам. После прикладного уровня сообщение приобретает вид, пригодный для использования программами или пользователем.

## Slide 7: Модель OSI
Протоколы работают друг с другом в стеке – протокол, располагающийся на уровне выше, работает «поверх» нижнего, используя механизмы инкапсуляции.
Notes: Таким образом, сетевым программам и драйверам каждого из уровней 2-7 не нужно вникать в подробности проблем доставки нижних уровней. Программы ВС1 работают с такими же программами в ВС2, используя виртуальную связь, каждая на своем уровне. Формат данных, правила их передачи между двумя узлами на одном уровне называются сетевым протоколом. Компьютеры с различными протоколами несовместимы для передачи данных.

## Slide 8: Модель OSI – уровень 1
Физический уровень – аппаратура подключения к сети. Этот уровень обеспечивает взаимодействие со средой передачи данных на уровне сигналов (ADSL, USB)
Notes: ADSL − Асимметричная цифровая абонентская линия
Технология ADSL отличается тем, что в ней пропускные способности в каждом из направлений различны. Загрузкой называется прием данных от сервера конечным пользователем. Отправкой называется пересылка данных от конечного пользователя на сервер. Технология ADSL обеспечивает высокую скорость загрузки, что удобно пользователям, которые загружают большие объемы данных. Скорость отправки при использовании ADSL меньше, чем скорость загрузки. ADSL не следует использовать для размещения веб-сервера или сервера FTP, поскольку они предусматривают интенсивную отправку данных в Интернет.
Сетевые адаптеры беспроводной связи USB подключаются к порту USB настольного компьютера или ноутбука для подключения к беспроводной сети. Внешние модемы подключаются к компьютеру через последовательные порты и по USB.

## Slide 9: Модель OSI – уровень 2
Канальный уровень осуществляет логическое управление физическими устройствами и повышение достоверности передачи – контроль и исправление ошибок (PPP, IEEE 802.3)
Notes: 2) Канальный уровень
Технология, позволяющая компьютерам использовать телефонную сеть общего пользования для обмена данными, называется организацией сети по коммутируемым линиям (Dialup Networking, DUN). Модемы обмениваются данными друг с другом с помощью звуковых аудиосигналов. Это означает, что модемы могут дублировать набор телефонного номера. На основе DUN был разработан протокол PPP. Протокол PPP обеспечивает простое подключение между двумя компьютерами по телефонной линии.
Протокол Ethernet описывает правила управления связью в сети Ethernet. Чтобы обеспечить совместимость всех устройств Ethernet друг с другом, IEEE разработала стандарты для производителей и программистов по разработке устройств Ethernet.
Ethernet – это наиболее распространённая технология организации локальных сетей. Стандарты Ethernet описывают реализацию двух первых уровней модели OSI – проводные соединения и электрические сигналы (физический уровень), а так же форматы блоков данных и протоколы управления доступом к сети (канальный уровень). Начнём с идеи, лежащей в основе Ethernet. Название Ethernet произошло от двух английских слов – ether (эфир) и net (сеть). Ethernet использует концепцию общего эфира. Каждый ПК посылает данные в этот эфир и указывает, кому они адресованы. Данные могут дойти до всех ПК сети, но обрабатывает их только тот ПК, которому они предназначены. Остальные ПК чужие данные игнорируют. Такая работа аналогична эфиру радиостанций. Все радиостанции транслируют свои передачи в общее электромагнитное поле – радиоэфир. Ваш радиоприёмник получает электромагнитные сигналы всех станций. Но слушаете вы не всё сразу, а ту станцию, которая вам нужна.
Архитектура Ethernet основана на стандарте IEEE 802.3. Стандарт IEEE 802.3 определяет, что в сети реализуется способ контроля доступа «множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов» (CSMA/CD).
В CSMA/CD все конечные станции прослушивают сетевой провод и ждут, когда он будет свободен для отправки данных. Этот процесс сходен с ожиданием сигнала готовности линии на телефоне перед набором номера. Когда конечная станция определяет, что никакие другие узлы не передают данные, она пытается отправить данные. Если никакая другая станция в это же время не отправляет данные, эта передача без проблем поступает на компьютер назначения. Если другая станция определяет этот же сигнал свободной сети и одновременно передает данные, на сетевом носителе происходит конфликт.
Первая станция, которая обнаруживает конфликт или удвоение напряжения, отправляет сигнал наличия коллизии, указывающий всем станциям на остановку передачи и выполнение алгоритма задержки. Алгоритм задержки вычисляет случайное время, по истечении которого конечная станция пытается повторить передачу. Обычно это случайное время равняется 1 или 2 миллисекундам (мс). Описанная процедура выполняется каждый раз при наличии конфликта в сети и может снизить скорость передачи Ethernet на 40 процентов.
IEEE – институт инженеров по электротехнике и электронике – разрабатывает стандарты для отраслей компьютерной и электронной промышленностей. Например стандарт IEEE 802 для локальных сетей.

## Slide 10: Модель OSI – уровень 3
Сетевой уровень организует поиск адресов в сети и перенаправление передаваемых адресованных данных (маршрутизация) (IPv4 или просто IP, IPv6)
Notes: Сетевой уровень
Примерами протоколов сетевого уровня являются протокол межсетевого взаимодействия IP стека TCP/IP и протокол межсетевого обмена пакетами IPX стека Novell.

## Slide 11: Модель OSI – уровень 4
Транспортный уровень выполняет передачу от одной точки (адреса) к другой с необходимым контролем и (возможно) дополнительным сервисом (TCP, UDP)
Notes: Транспортный уровень.
В качестве примера транспортных протоколов можно привести протоколы TCP и UDP стека TCP/IP и протокол SPX стека Novell.

## Slide 12: Модель OSI – уровень 5
Сеансовый уровень обеспечивает установление соединений (сеансов) между взаимодействующими системами (процессами) и управление сеансами (RPC)
Notes: Сеансовый уровень
Протокол RPC (Remote Procedure Call, Сервис вызова удаленных процедур) представляет собой интерфейс между удаленными пользователями и определенными программами хоста, которые запускаются по запросам этих пользователей. Сервис RPC какого-либо хоста, как правило, предоставляет клиентам комплекс программ. Каждая из таких программ состоит, в свою очередь, из одной или нескольких удаленных процедур. Например, сервис удаленной файловой системы NFS, который построен на вызовах RPC, может состоять только из двух программ: например, одна программа взаимодействует с высокоуровневыми пользовательскими интерфейсами, а другая — с низкоуровневыми функциями ввода-вывода.
В каждом вызове удаленной процедуры участвуют две стороны: активный клиент, который отправляет запрос вызова процедуры на сервер, и сервер, который отправляет клиенту ответ.

## Slide 13: Модель OSI – уровень 6
Уровень представления служит для преобразования форматов данных (например, вид кодировки) в соответствии с правилами ПО следующего 7-го уровня (ASCII, JPEG)
Notes: Представительский уровень
ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange) — американская стандартная кодировочная таблица для печатных символов и некоторых специальных кодов. В американском варианте английского языка произносится [э́ски], тогда как в Великобритании чаще произносится [а́ски]; по-русски произносится также [а́ски] или [аски́].
ASCII представляет собой кодировку для представления десятичных цифр, латинского и национального алфавитов, знаков препинания и управляющих символов. Изначально разработанная как 7-битная, с широким распространением 8-битного байта ASCII стала восприниматься как половина 8-битной. В компьютерах обычно используют расширения ASCII с задействованным 8-м битом и второй половиной кодовой таблицы (например КОИ-8).

## Slide 14: Модель OSI – уровень 7
Прикладной уровень – конечные приложения, как чисто прикладные (программы пользователя), так и служебные (т. н. службы или сервисы) (HTTP, FTP, SMTP, POP3)
Notes: Прикладной уровень Существует очень большое разнообразие сервисов прикладного уровня. Приведем в качестве примеров протоколов прикладного уровня хотя бы несколько наиболее распространенных реализаций файловых сервисов: NCP в операционной системе Novell NetWare, SMB в Microsoft Windows NT, NFS, FTP и TFTP, входящие в стек TCP/IP.

## Slide 15: Модель OSI
Уровни 1-4 это транспортная система. Для вышестоящих уровней транспортный уровень создает так называемые порты – точки доступа к функциям транспортной системы.
Notes: Три нижних уровня − физический, канальный и иногда сетевой − являются сетезависимыми, то есть протоколы этих уровней тесно связаны с технической реализацией сети, с используемым коммуникационным оборудованием. Например, переход на оборудование FDDI означает полную смену протоколов физического и канального уровня во всех узлах сети.
Три верхних уровня − сеансовый, уровень представления и прикладной − ориентированы на приложения и мало зависят от технических особенностей построения сети и являются сетенезависимыми. На протоколы этих уровней не влияют никакие изменения в топологии сети, замена оборудования или переход на другую сетевую технологию. Так, переход от Ethernet на высокоскоростную технологию АТМ не потребует никаких изменений в программных средствах, реализующих функции прикладного, представительного и сеансового уровней.
Транспортный и сетевой уровни являются промежуточными, они скрывают все детали функционирования нижних уровней от верхних уровней. Это позволяет разрабатывать приложения, независящие от технических средств, непосредственно занимающихся транспортировкой сообщений.

## Slide 16: Понятие сетевого протокола
Сетевой протокол – набор правил и действий для соединения и обмена данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами.
TCP, HTTP, POP3, FTP, IP – примеры сетевых протоколов.
http://www.wikiwand.com/en/Lists_of_network_protocols
Notes: Ниже перечислены основные функции протоколов:
Идентификация и обработка ошибок
Сжатие данных
Определение порядка разделения данных и формирования пакетов
Назначение адресов пакетам данных
Определение порядка объявления отправки и получения пакетов данных
В модели OSI различается два основных типа протоколов. В протоколах с установлением соединения (connection-oriented network service, CONS) перед обменом данными отправитель и получатель должны сначала установить соединение и, возможно, выбрать протокол, который они будут использовать. После завершения диалога они должны разорвать это соединение.
Вторая группа протоколов − протоколы без предварительного установления соединения (connectionless network service, CLNS). Такие протоколы называются также дейтаграммными протоколами. Отправитель просто передает сообщение, когда оно готово. При взаимодействии компьютеров используются как те, так и другие протоколы.
В настоящее время наблюдается тенденция к сближению протоколов локальных и глобальных сетей. Ярким примером являются протоколы технологии АТМ, работающие без изменений как в тех, так и в других сетях. Тем не менее, большинство протоколов, используемых сегодня, относятся либо к локальным, либо к глобальным сетям и не могут применяться не по прямому назначению.
Различия между протоколами локальных и глобальных сетей происходят в основном из-за различий между свойствами каналов, использующихся в этих сетях.

## Slide 17: TCP/IP
Стек протоколов TCP/IP – набор сетевых протоколов передачи данных, используемых в сетях, включая сеть Интернет.
Реализует модель OSI (не точно, ибо появился раньше её).
Реализован в большинстве операционных систем.
Notes: СТЕК ПРОТОКОЛОВ TCP/IP
Стеком (семейством) протоколов называется стандартизованный разделенный на уровни набор протоколов, которые работают совместно, реализуя определенную коммуникационную архитектуру. Обычно задачи того или иного уровня реализуются одним или несколькими протоколами. Раньше фирмы выпускали компьютеры и сетевое оборудование, поддерживающие только свои стеки протоколов, из-за чего возникали проблемы несовместимости. Сейчас все популярные стеки протоколов стали включаться в состав сетевых операционных систем различных производителей. Наиболее распространенные стеки коммуникационных протоколов − TCP/IP, NetBIOS/SMB, IPX/SPX.
Стек TCP/IP, называемый также стеком DoD и стеком Internet, является одним из наиболее популярных и перспективных стеков коммуникационных протоколов. Изначально он разрабатывался для операционной системы UNIX, но настоящее время все современные сетевые операционных системы включают в себя его реализацию.
Стек был разработан по инициативе Министерства обороны США (Department of Defence, DoD) в 1969 году для связи экспериментальной сети ARPAnet с другими сетями как набор общих протоколов для разнородных вычислительных систем. Сеть ARPA поддерживала разработчиков и исследователей в военных областях. В сети ARPA связь между двумя компьютерами осуществлялась с использованием протокола Internet Protocol (IP), который и по сей день является одним из основных в стеке TCP/IP и фигурирует в названии стека.
Большой вклад в развитие стека TCP/IP внес университет Беркли, реализовав протоколы стека в своей версии ОС UNIX. Широкое распространение ОС UNIX привело и к широкому распространению протокола IP и других протоколов стека. На этом же стеке работает всемирная информационная сеть Internet, чье подразделение Internet Engineering Task Force (IETF) вносит основной вклад в совершенствование стандартов стека, публикуемых в форме спецификаций RFC.

## Slide 18: Уровни стека TCP/IP
IV − уровень межсетевых интерфейсов
III − уровень межсетевого взаимодействия
II - основной уровень
I – прикладной уровень
Notes: Самый нижний (уровень IV) − уровень межсетевых интерфейсов − соответствует физическому и канальному уровням модели OSI. Этот уровень в протоколах TCP/IP не регламентируется, но поддерживает все популярные стандарты физического и канального уровня: для локальных каналов это Ethernet, Token Ring, FDDI, для глобальных каналов − собственные протоколы работы на аналоговых коммутируемых и выделенных линиях SLIP/PPP, которые устанавливают соединения типа «точка-точка» через последовательные каналы глобальных сетей, и протоколы территориальных сетей X.25 и ISDN. Разработана также специальная спецификация, определяющая использование технологии ATM в качестве транспорта канального уровня.
Token Ring — технология локальной вычислительной сети (LAN) кольца с «маркерным доступом» — протокол локальной сети, который находится на канальном уровне (DLL) модели OSI. Он использует специальный трёхбайтовый фрейм, названный маркером, который перемещается вокруг кольца. Владение маркером предоставляет его обладателю право передавать информацию на носителе. Кадры кольцевой сети с маркерным доступом перемещаются в цикле.
FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface — Волоконно-оптический распределенный интерфейс передачи данных) — стандарт передачи данных в локальной сети, протянутой на расстоянии до 200 километров. Стандарт основан на протоколе Token Ring. Кроме большой территории, сеть FDDI способна поддерживать несколько тысяч пользователей.
ISDN − цифровая сеть с интегрированными услугами. ISDN использует несколько каналов и может предоставлять различные виды услуг, поэтому она считается одним из видов широкополосного доступа. ISDN является стандартным каналом для передачи голоса, видео и данных по обычным телефонным проводам. Технология ISDN использует телефонные провода как аналоговую телефонную службу.
ATM (англ. asynchronous transfer mode — асинхронный способ передачи данных) — сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов, которые представляют собой ячейки (англ. cell) фиксированного размера в 53 байта[1], где первые 5 байт используются под заголовок. Является разновидностью быстрой коммутации пакетов (англ. fast packet switching).
В отличие от синхронного способа передачи данных (STM — англ. synchronous transfer mode), ATM лучше приспособлен для предоставления услуг передачи данных с сильно различающимся или изменяющимся битрейтом.
Битре́йт (от англ. bitrate) — количество бит, используемых для хранения одной секунды мультимедийного контента. Битрейт принято использовать при измерении эффективной скорости передачи потока данных по каналу, то есть минимального размера канала, который сможет пропустить этот поток без задержек.
Битрейт выражается битами в секунду (бит/c, bps), а также производными величинами с приставками кило- (кбит/с, kbps), мега- (Мбит/с, Mbps) и т. д.
Уровень III − это уровень межсетевого взаимодействия, он соответствует 3 уровню модели OSI, который занимается передачей дейтаграмм с использованием различных локальных сетей, территориальных сетей X.25, линий специальной связи и т.п. В качестве основного протокола сетевого уровня (в терминах модели OSI) в стеке используется протокол IP, который изначально проектировался как протокол передачи пакетов в составных сетях, состоящих из большого количества локальных сетей, объединенных как локальными, так и глобальными связями. Поэтому протокол IP хорошо работает в сетях со сложной топологией, рационально используя наличие в них подсистем и экономно расходуя пропускную способность низкоскоростных линий связи. Протокол IP является маршрутизируемым дейтаграммным протоколом.
К уровню межсетевого взаимодействия относятся и все протоколы, связанные с составлением и модификацией таблиц маршрутизации, такие как протоколы сбора маршрутной информации RIP (Routing Internet Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First), а также протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP (Internet Control Message Protocol). Последний протокол предназначен для обмена информацией об ошибках между маршрутизатором и шлюзом, системой-источником и системой-приемником, то есть для организации обратной связи. С помощью специальных пакетов ICMP сообщается о невозможности доставки пакета, о превышении времени жизни или продолжительности сборки пакета из фрагментов, об аномальных величинах параметров, об изменении маршрута пересылки и типа обслуживания, о состоянии системы и т.п.
RIP − протокол маршрутной информации (англ. Routing Information Protocol) — один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию (направление и дальность в хопах), получая ее от соседних маршрутизаторов.
OSPF(англ. Open Shortest Path First) — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры.
Следующий уровень (уровень II) называется основным. На этом уровне функционируют протокол управления передачей TCP (Transmission Control Protocol) и протокол дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol). Протокол TCP обеспечивает устойчивое виртуальное соединение между удаленными прикладными процессами. Протокол UDP обеспечивает передачу прикладных пакетов дейтаграммным методом, то есть без установления виртуального соединения, и поэтому требует меньших накладных расходов, чем TCP.
Верхний уровень (уровень I) называется прикладным. За долгие годы использования в сетях различных стран и организаций стек TCP/IP накопил большое количество протоколов и сервисов прикладного уровня. К ним относятся такие широко используемые протоколы, как протокол копирования файлов FTP, протокол эмуляции терминала Telnet, почтовый протокол SMTP, используемый в электронной почте сети Internet, гипертекстовые сервисы доступа к удаленной информации, такие как WWW и многие другие. Остановимся несколько подробнее на некоторых из них, наиболее тесно связанных с тематикой курса.
Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) используется для организации сетевого управления. Протокол пересылки файлов FTP (File Transfer Protocol) реализует удаленный доступ к файлам. Для того чтобы обеспечить надежную передачу, FTP использует в качестве транспорта протокол с установлением соединений − TCP.
В стеке TCP/IP протокол FTP предлагает наиболее широкий набор услуг для работы с файлами, однако он является и самым сложным для программирования. Приложения, которым не требуются все возможности FTP, могут использовать другой, более экономичный протокол − простейший протокол пересылки файлов TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Этот протокол реализует только передачу файлов, причем в качестве транспорта используется более простой, чем TCP, протокол без установления соединения − UDP.
Протокол telnet обеспечивает передачу потока байтов между процессами, а также между процессом и терминалом. Наиболее часто этот протокол используется для эмуляции терминала удаленной ЭВМ.

## Slide 19: Коммуникация в TCP/IP
Сетевое взаимодействие подразумевает минимум двух участников: отправителя информации по сети и получателя этой информации (например, браузер и веб-сервер; почтовый клиент и почтовый сервер).
О чём надо бы задуматься: как одна часть сетевой программы найдет свою вторую «половинку»?

## Slide 20: Коммуникация в TCP/IP
Хорошая новость: протоколы транспортной системы обычно реализованы на уровне OC. Их функции доступны через соответствующее API.
(Для того, кто пишет драйверы сетевого оборудования или саму операционную систему, не всё так хорошо )

## Slide 21: Передача информации по протоколу TCP/IP
Notes: Протокол TCP определяет, каким образом передаваемые по сети данные разделяются на части ‒ пакеты и распространяются в Internet. TCP нумерует каждую часть, чтобы позже восстановить порядок. Для пересылки этой нумерации вместе с данными, TCP обкладывает каждый кусочек информации своей обложкой ‒ конвертом (TCP-конверт), который содержит соответствующую информацию. Получившийся TCP пакет помещается в отдельный IP-конверт и получается IP-пакет. Каждый пакет нумеруется и передается независимо, поэтому пройденные пакетами пути могут не совпадать и последовательность их доставки адресату может отличаться от исходной. Получатель распаковывает IP-конверты, содержащие TCP-конверты, распаковывает последние и помещает данные в требуемом порядке. В конце концов информация собирается и полностью восстанавливается. Этот массив пересылается пользователю (на диск, на экран, на печать). Таким образом, передача информации по протоколу TCP/IP состоит из четырех этапов:
протокол ТСР: разбиение информации на нумерованные пакеты;
протокол IP: передача пакетов получателю;
протокол TCP на стороне получателя: проверка комплектности полученных пакетов;
протокол TCP: восстановление искомой информации.

## Slide 22: Идентификация участников
Идентификатор участника сетевого взаимодействия состоит из двух частей:
1. Идентификатора (адреса) узла.
2. Идентификатора программы на этом узле.

## Slide 23: Адрес узла
Протокол сетевого уровня (например, IP) использует логические адреса (сетевые адреса).
На уровне оборудования используются физические адреса (MAC-адреса). Преобразование физических адресов в логические и обратно называют разрешением адресов. Оно прозрачно для прикладных программ.
Notes: Протокол IP предоставляет структуру адресации, контролирующую доставку данных с исходного компьютера на компьютер назначения. В каждом пакете передаваемом по сети указан адрес компьютера. Этот адрес должен быть уникальным и называется IP-адресом (Internet Pointer) и используется для идентификации устройства в сети.
IP-адрес похож на почтовый адрес человека. Он называется логическим адресом, поскольку присваивается логически, в зависимости от местоположения узла. IP-адрес, или сетевой адрес, основан на характеристиках локальной сети и присваивается каждому узлу сетевым администратором. Этот процесс похож на назначение адреса улицы на основании логического описания города или поселка и его окрестностей.
Адреса канального уровня (называемые также физическими, аппаратными или MAC-адресами), как правило, уникальны для каждого сетевого соединения. Их сравнивают с отпечатками пальцев человека. На узле MAC-адрес присвоен сетевой интерфейсной плате и известен как физический адрес. Физический адрес остается неизменным независимо от местоположения узла в сети, как отпечатки пальцев человека остаются прежними независимо от того, где он находится. У большинства локальных сетей (LAN) адреса канального уровня размещены в схеме интерфейса, т.е. в сетевой карте. Так как большинство компьютерных систем имеют одно физическое сетевое соединение, они имеют только один адрес канального уровня. Маршрутизаторы и шлюзы, соединенные с множеством физических сетей, могут иметь несколько адресов канального уровня − по числу данных сетей. В соответствии с названием, адреса канального уровня являются адресами уровня 2 эталонной модели OSI.
Для MAC-адресов используется 6-байтовое число. Нетрудно прикинуть, что общее количество MAC-адресов около 2 в 14 степени. Это число намного больше количества сетевых карт и портов маршрутизаторов на планете. Поэтому адреса канального уровня уникальны. Первая часть адреса − код фирмы-производителя, вторая часть − индивидуальный номер сетевого устройства, присваиваемый данной фирмой. MAC-адреса состоят из 6 групп по две шестнадцатеричных цифры, разделенных дефисом (-) или двоеточием (:), например 00-26-6C-FC-D5-AE.
Адреса сетевого уровня (называемые также виртуальными или логическими адресами) существуют на уровне 3 эталонной модели OSI. В отличие от адресов канального уровня, которые обычно существуют в пределах одноуровневого адресного пространства, адреса сетевого уровня обычно иерархические. То есть, одна часть сетевого адреса может указывать номер сети, вторая часть − номер узла в этой сети. Адреса сетевого уровня

## Slide 24: Сетевые имена
Для удобства человека и повышения гибкости системы узлы могут получать символические обозначения – сетевые имена.
Преобразование сетевых имен в адреса выполняется обычно специальными службами (DNS, NAT).

## Slide 25: Идентификатор программы
В этом качестве принято использовать номер порта, который предоставлен программе.
Транспортные протоколы создают порты независимо друг от друга, поэтому необходим также и идентификатор транспортного протокола.

## Slide 26: Идентификация участников – выводы
Полный идентификатор включает три звена:
<сетевой адрес>:<транспортный протокол>:<порт>
Например: 192.168.0.99:TCP:8080

## Slide 27: Идентификация участников – схема

## Slide 28: Протокол IP (Internet Protocol)
Принадлежит стеку TCP/IP (сетевой уровень).
Решает две задачи:
  1) адресация узлов сети;
  2) передача данных между адресованными узлами.
Система адресации позволила объединять сети.
Сеть Internet построена на протоколе IP.
Протокол появился в 1981 году.

## Slide 29: Передача данных по протоколу IP
Информация передаётся порциями (датаграмма, пакет).
Длина макс. 65535 байт, но обычно короче.

## Slide 30: Адресация в IP-сетях
IP-сеть – сеть, использующая протокол IP для работы.
Каждому узлу IP-сети назначается сетевой адрес (IP-адрес, «айпишник»).
В протоколе IP версии 4 (IPv4) адреса 32-разрядные.
Принятая форма записи адреса: байты как десятичные числа, разделённые точками, старший байт в начале:
192.168.0.99

## Slide 31: Адресация в IP-сетях
адрес IPv4 состоит из двух частей:
Первая идентифицирует сеть, вторая — узел в этой сети.
адрес IPv4 узла – 192.168.18.57,
(192.168.18) - сетевая часть адреса,
(.57) - идентификатор узла.
Такой подход называется иерархической адресацией, поскольку маршрутизаторы должны связываться только с сетями, а не с отдельными узлами

## Slide 32: Адреса IPv4
Класс A — крупные сети, развертываемые в больших компаниях
Класс B — сети среднего размера, развертываемые в ВУЗах и других организациях аналогичного масштаба
Класс C — маленькие сети, развертываемые организациями небольшого размера или поставщиками услуг доступа к Интернету для подписчиков
Класс D — сети специального назначения для многоадресной рассылки
Класс E — используются для экспериментального тестирования

## Slide 33
Адрес IPv4 состоит из 32 бит с возможным размером адресного пространства 2^32
Адрес IPv6 состоит из 128 бит с возможным размером адресного пространства 2^128.
по четыре восьмибитных сегмента
Notes: IPv4 и IPv6
В начале 90-х гг. возникло беспокойство по поводу нехватки сетевых адресов IPv4, в результате чего инженерная группа по развитию Интернета приступила к поискам замены. Это привело к разработке решения, которое сейчас известно как IPv6. В настоящее время адреса IPv6 используются параллельно с адресами IPv4 и уже начинают их вытеснять.
Адрес IPv4 состоит из 32 бит с возможным размером адресного пространства 2^32. В десятичном обозначении это составляет приблизительно 4 000 000 000. Адрес IPv6 состоит из 128 бит с возможным размером адресного пространства 2^128. В десятичном обозначении это составляет приблизительно 3 и 38 нулей. С введением IPv6 количество адресов на одного человека составило приблизительно 10^30. Если размер адресного пространства IPv4 представить в виде стеклянного шарика, то размер адресного пространства IPv6 можно представить в виде сферы диаметром приблизительно с планету Сатурн.
Адрес IPv4 представляет собой серию из 32 двоичных бит (единиц и нулей). Человеку трудно прочесть двоичный адрес IPv4. Поэтому 32 бита группируются по четыре восьмибитных сегмента — в так называемые октеты. Даже в таком формате человеку сложно читать, записывать и запоминать адреса IPv4. Поэтому каждый октет представлен в виде десятеричного значения, отделенного десятеричной точкой. Этот формат называется точечно-десятичной нотацией.
При настройке адрес IPv4 узла вводится в виде десятичного числа с точками, например 192.168.1.5. Представьте, что вам необходимо ввести 32-битный двоичный эквивалент этого значения: 11000000101010000000000100000101. Если бы вы неправильно ввели хотя бы один бит, адрес был бы другим, и узел не смог бы осуществлять обмен данными в сети.
Логический 32-битный адрес IPv4 представляет собой иерархическую систему и состоит из двух частей. Первая идентифицирует сеть, вторая — узел в этой сети. Обе части являются обязательными. Например, если адрес IPv4 узла – 192.168.18.57, то первые три октета (192.168.18) представляют собой сетевую часть адреса, а последний октет (.57) является идентификатором узла. Такой подход называется иерархической адресацией, поскольку маршрутизаторы должны связываться только с сетями, а не с отдельными узлами. Маршрутизатор — это сетевое устройство, пересылающее пакеты данных по сетям в места их назначения.
Адреса IPv4 делятся на следующие классы:
Класс A — крупные сети, развертываемые в больших компаниях
Класс B — сети среднего размера, развертываемые в ВУЗах и других организациях аналогичного масштаба
Класс C — маленькие сети, развертываемые организациями небольшого размера или поставщиками услуг доступа к Интернету для подписчиков
Класс D — сети специального назначения для многоадресной рассылки
Класс E — используются для экспериментального тестирования
Помимо создания отдельных классов, группа IETF зарезервировала определенную часть адресного пространства Интернета для частных сетей. Частные сети не имеют связи с публичными сетями. Адреса частных сетей не маршрутизируются по Интернету. Благодаря этому сети, размещенные в различных расположениях, могут использовать одну и ту же схему частных адресов, не создавая конфликтов адресов. Например, частные адреса полезно использовать для учебных лабораторных занятий, к которым требуется предотвратить доступ извне.
Каждый из перечисленных классов использует отдельный диапазон частных IP-адресов:
Класс A — 10.0.0.0 – 10.255.255.255
Класс B — 172.16.0.0 – 172.31.255.255
Класс C — 192.168.0.0 – 192.168.255.255
Маска подсети IPv4
Маска подсвети обозначает сетевую часть адреса IPv4. Как и адрес IPv4, маска подсети имеет вид десятичного числа с точками. Как правило, узлы в локальной сети используют одну и ту же маску подсети. На данном рисунке представлены маски подсети по умолчанию для и

## Slide 34: Специальные адреса
0.0.0.0 – узел-источник пакета данных или узел с неопределенным адресом (например, для задач маршрутизации).

## Slide 35: Специальные адреса
255.255.255.255 – «все узлы», т. е. любой узел сети.
Это позволяет организовать широковещательную (broadcast) рассылку (правда только в пределах локальной сети – не можем засорять Internet!).

## Slide 36: Специальные адреса
127.x.x.x (семейство адресов) – локальный адрес; это тот узел, на котором выполняется программа.
Обычно используется 127.0.0.1, сетевое имя: localhost

## Slide 37: Специальные адреса
10.x.x.x, 172.16.x.x - 172.31.x.x, 192.168.x.x – «внутренние» адреса: пакеты данных, направленные на эти адреса, действуют только в локальной сети, никогда не отсылаются из неё в глобальную и соответственно никогда из нее не приходят.
Уникальность таких адресов необходимо поддерживать только в пределах локальной сети, но при этом, очевидно, узел не может иметь прямого выхода в глобальную сеть.

## Slide 38: Протоколы UDP и TCP
UDP – User Datagram Protocol (протокол пользовательских датаграмм)
TCP – Transmission Control Protocol (протокол управления передачей)
Оба протокола – из стека TCP/IP (транспортный уровень). Решают задачи доставки сообщений.

## Slide 39: Протокол UDP
Простой транспортный протокол.
По сути, берёт порцию данных, снабжает её коротким служебным заголовком и передаёт всё это протоколу IP для дальнейшей передачи.
Факт получения или пропажи данных никак не отслеживается.

## Slide 40: Протокол UDP
+ Быстрее передаёт данные, так как не выполняет процедуры установления соединения между узлами
+ Позволяет вести широковещательную рассылку (в рамках локальной сети)
+ Имеет короткий служебный заголовок (8 байт)
– Не гарантирует доставки данных
– Сообщения имеют ограниченную длину (65 528 байт). Значит, много данных нужно передавать несколькими сообщениями

## Slide 41: Протокол TCP
Основная задача – надёжная доставка данных.
Ориентирован на соединение: два приложения перед обменом данными должны выполнить определенные вспомогательные действия, называемые установлением соединения.
Следствие: в обмене данными всегда участвуют две оконечные точки. Организовать широковещательную рассылку при помощи протокола TCP нельзя!

## Slide 42: Протокол TCP
Для обеспечения надёжности:
1. Разбивает передаваемые данные на сегменты оптимальной длины, которые приёмник собирается в правильном порядке.
2. При пересылке сегмента использует таймер для ожидания подтверждения от принимающей стороны (квитанция). Если по истечении определенного времени квитанция не приходит, выполняется повторная передача сегмента.
3. После получения сегмента данных принимающая сторона проверяет контрольную сумму сегмента.

## Slide 43: Протокол TCP
+ Обеспечивает надёжную доставку информации
– Работает медленнее UDP
– Нет широковещательной рассылки
– Медленнее «стартует» (установление соединения)

## Slide 44: Использование UDP и TCP
Приложение | Прикладной протокол | Транспорт
Электронная почта | SMTP | TCP
Доступ с удалённого терминала | Telnet | TCP
Web | HTTP | TCP
Передача файлов | FTP | TCP
Трансляция имён | DNS | UDP
Оптимальная маршрутизация | RIP | UDP
Интернет-телефония | SIP | UDP

## Slide 45: Символьные имена узлов сети
IP-адрес человеку трудно воспринимать и запоминать.
Символьная система: отдельному узлу сети назначается определенное символьное имя.
Преимущества:
+ символьные читаемые имена для человека более удобны, чем числовые значения;
+ при изменении IP-адресов имена можно не менять, или, наоборот, произвольно изменить имена при неизменных адресах путем перенастройки системы разрешения имен.

## Slide 46: Символьные имена узлов сети
Первые системы символьных имён были «плоские»: администратор локальной сети поддерживал таблицу, в которой сопоставлялось имя и IP-адрес.
– Как гарантировать уникальность в глобальной сети?
– Где хранить таблицы соответствия?
– Кто будет администрировать таблицы в Internet?

## Slide 47: DNS - Система доменных имён
Современная схема – система доменных имен (Domain Name System, DNS).
Имена в DNS образуют иерархически организованное пространство, которое можно представить в виде дерева.

## Slide 48: DNS - Система доменных имён
Каждому узлу дерева сопоставлена метка длиной до 63 символов.
Прописные и заглавные буквы в метках не различаются.
Доменное имя каждого узла представляет собой список меток, разделенных точками. Список начинается слева, с метки текущего узла, в нем перечислены все узлы расположенные вверх по иерархии, вплоть до корня.

## Slide 49: Система доменных имён

## Slide 50: Трансляция имён
DNS обеспечивает ещё и задачу трансляции символьного имени в IP-адрес (и наоборот).
Глобально для этого используются сервера имён.
На компьютере этим занимается специальная служба DNS.

## Slide 51: Алгоритм трансляции имён
1. Поиск соответствия в локальной таблице, хранящейся на компьютере (файл %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts).
2. Если разрешить имя локально не удалось, выполняются запросы к одному или нескольким серверам DNS, IP-адреса которых указаны в настройках стека протоков TCP/IP на данной машине. Данные на запросы возвращаются в виде ответов.
3. Сервер может дать точные ответы об именах из своей зоны ответственности либо переадресовать запрос к соседнему серверу.

## Slide 52: Uniform Resource Identifier (URI)
Универсальный идентификатор ресурса (Uniform Resource Identifier) – строка символов для идентификации (обозначения) произвольного ресурса в глобальной сети.
http://example.org/wiki/Main_Page

## Slide 53: URL и URN
URI может быть представлен в двух формах:
1. Uniform Resource Locator, URL – это URI, который, помимо идентификации ресурса, предоставляет ещё и информацию о местонахождении ресурса (URL называют веб-адрес):
http://example.org/wiki/Main_Page
2. Uniform Resource Name, URN – это URI, который только идентифицирует ресурс в определённом контексте, но не указывает его местонахождения:
urn:isbn:0-486-27557-4

## Slide 54: Структура абсолютного URI
1. Схема и : (двоеточие).
2. Специфичная для схемы часть.
Для URL это будет
// (два слэша)
имя хоста (символьное имя компьютера)
: порт (опционально)
путь на хосте к ресурсу
? параметры запроса к ресурсу (опционально, разделяются &)
<схема>://<логин>:<пароль>@<хост>:<порт>/<полный-путь-к-ресурсу>
Notes: Структура абсолютного URI
общий вид адреса можно представить так:
<схема>://<логин>:<пароль>@<хост>:<порт>/<полный-путь-к-ресурсу> Где:
схема ‒ схема обращения к ресурсу: http, ftp, gopher, mailto, news, telnet, file, man, info, whatis, ldap, wais и т.п.
логин:пароль ‒ имя пользователя и его пароль, используемые для доступа к ресурсу
хост ‒ доменное имя хоста или его IP-адрес.
порт ‒ порт хоста для подключения
полный-путь-к-ресурсу ‒ уточняющая информация о месте нахождения ресурса (зависит от протокола).

## Slide 55
http://example.com #запрос стартовой страницы по умолчанию
http://www.example.com/site/map.html #запрос страницы в указанном каталоге
http://example.com:81/script.php #подключение на нестандартный порт
http://example.org/script.php?key=value #передача параметров скрипту
ftp://user:pass@ftp.example.org #авторизация на ftp-сервере
http://192.168.0.1/example/www #подключение по ip-адресу
file:///srv/www/htdocs/index.html #открытие локального файла
gopher://example.com/1 #подключение к серверу gopher
mailto://user@example.org #ссылка на адрес эл.почты

## Slide 56
Сетевой порт — это сетевой ресурс, отображаемый в виде числа (1-65535), которое определяет назначение входящих или исходящих сетевых потоков данных на заданном устройстве.
Он назначается для уникальной идентификации конечной точки подключения и для направления данных в конкретную службу
Приложения, предоставляющие службу (например, серверы FTP и HTTP), открывают порт на локальном компьютере и прослушивают запросы на подключение.
Клиент может запросить службу, указав в запросе IP-адрес и порт приложения. Клиент может использовать любой локально неиспользуемый номер порта для связи.
Notes: Сетевой порт — это сетевой ресурс, отображаемый в виде числа (1-65535), которое определяет назначение входящих или исходящих сетевых потоков данных на заданном устройстве.
Если прибегнуть к аналогии, IP-адрес — это адрес общежития с вахтёром, а порт - номер комнаты в этом общежитии или фамилия ее жильца.
Согласно IP, в каждом пакете присутствуют IP-адрес узла-источника и IP-адрес узла-назначения. В TCP-пакетах дополнительно указываются порт источника и порт назначения.
Например, почтовое письмо (пакет данных) имеет информацию об отправителе (порт) и информацию о получателе (фамилия или номер комнаты по конкретному адресу).
Узел назначения ("вахтер"), получив пакет ("письмо"), смотрит на порт назначения ("фамилию или номер комнаты") и передает пакет соответствующему у себя приложению ("конкретному жильцу").
Использование портов позволяет независимо использовать TCP протокол ("почтовые услуги") сразу многим приложениям на одном и том же компьютере (общежитии).
Клиентом называют приложение, которое пользуется каким-то сервисом, предоставляемым другим приложением — Сервером, обычно на удаленном компьютере. Практически всегда клиент начинает исходящие соединения, а сервер ожидает входящих соединений (от клиентов), хотя бывают и исключения.
Сервер при запуске сообщает Операционной Системе, что хотел бы «занять» определенный порт (или несколько портов). После этого все пакеты, приходящие на компьютер к этому порту, ОС будет передавать этому серверу. Говорят, что сервер «слушает» этот порт.
Клиент, начиная соединение, запрашивает у своей ОС какой-нибудь незанятый порт во временное пользование, и указывает его в посланных пакетах как порт источника. Затем на этот порт он получит ответные пакеты от сервера.
Таким образом, сервер:
слушает на определённом порту, заранее известном клиенту
занимает этот порт всё время, пока не завершит работу
об IP-адресе и номере порта клиента узнаёт из приглашения, посланного клиентом
Клиент:
заранее знает IP-адрес и порт сервера
выбирает у себя произвольный порт, который освобождает после окончания соединения
посылает приглашение к соединению
номер порта процесса-отправителя иногда называют «обратным» портом. Если на хосте какой-либо процесс постоянно использует один номер порта, говорят, что порт является «открытым». Если процесс получил номер порта у ОС («открыл порт») и «держит его открытым» для приема и передачи данных, говорят, что процесс «слушает» (англ. listen) порт.
Порт отображается в виде 16 битного числа от 1 до 65535, которое доступно приложениям для обмена трафиком. Использование портов регламентируется специальной организацией IANA, предоставляющей стандарты при работе с портами.
Теоретически номер порта ни на что не влияет. Важно только, чтобы этот порт был свободен. Впрочем, если ваша программа при запуске обнаружит, что указанный вами порт занят (то есть его уже слушает какая-то другая программа на вашем компьютере), то она вам сразу пожалуется сама.
На практике некоторые номера выбирать не сто́ит. Некоторые номера, особенно небольшие, могут быть заняты системными службами вашего компьютера. Некоторые номера могут специально блокироваться интернет-провайдерами.
Если вам не важен с эстетической точки зрения номер порта, то рекомендуется выбрать какой-нибудь порт выше 5000. Некоторые пользователи рекомендуют выбирать порт выше 42000.
Для системных и некоторых популярных программ выделены порты с номерами от 0 до 1023, называемые системными или общеизвестными.
Порты с номерами 1024 — 49151 называются пользовательскими или зарегистрированными.
Порты с номерами 49152 — 65535 называются динамическими, эфемерными или частными.

## Slide 57
Хост с IP-адресом 192.168.0.50 хочет связаться с FTP-сервером.
Поскольку FTP-серверы по умолчанию используют общеизвестный порт 21, хост генерирует запрос и отправляет его на IP-адрес и порт FTP-сервера.
Хост использует локально неиспользуемый порт 1200 для связи. FTP-сервер получает запрос, генерирует ответ и отправляет его на IP-адрес и порт хоста.

## Slide 58
Порт | 
0 - 1023 | системные или общеизвестные
1024 — 49151 | пользовательские или зарегистрированные
49152 — 65535 | динамические, эфемерные или частные
Notes: https://ru.wikibooks.org/wiki/TCP/IP

## Slide 59
Самые известные прикладные протоколы и их стандартные порты:
HTTP — основной протокол всемирной паутины (TCP-порт 80)
SMTP — протокол пересылки почты (TCP-порт 25)
FTP — протокол передачи файлов (TCP-порт 21)
DNS — протокол сопоставления доменных имен IP-адресам (UDP-порт 53)
Notes: Благодаря использованию стандартных портов мы можем набирать в браузере адреса веб серверов и не указывать порт — наши браузеры сами добавляют стандартный номер порта. Например, адрес http://www.example.com/ на самом деле полностью выглядит так: http://www.example.com:80/
Разумеется, стандартный — не значит обязательный. Практически во всех прикладных протоколах можно указать серверу слушать произвольный номер порта. Правда, тогда этот номер уже указывать обязательно, например http://www.example.com:8080/
Порты в диапазоне от 1 до 1023 называются хорошо известными. Службы, которыми используются эти порты, должны быть описаны как RFC и одобрены IESG. Далее идут зарегистрированные порты (1024 - 49151). Вы можете зарегистрировать в IANA (эта организация как раз занимается всем этим) один или несколько из этих портов под свою программу. Оставшиеся порты с 49152 по 65535 можно использовать без какой-либо регистрации.

## Slide 60: Структура абсолютного URI

## Slide 61: Протокол HTTP
Протокол передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня для передачи данных (изначально – в виде HTML-документов, сейчас – для передачи произвольных данных).

## Slide 62: Протокол HTTP – факты
Создан в 1992 году
Версии: HTTP/0.9 (устарела), HTTP/1.0, HTTP/1.1 , HTTP/2 , HTTP/3
Описан в RFC 1945, RFC 2616
Работает поверх протокола TCP, стандартный порт: 80
Ориентирован на сети «клиент-сервер»
Работа по протоколу – это обмен текстовыми сообщениями между клиентом и сервером
Notes: Около 97% используемых веб-браузеров имеют эту возможность. По состоянию на декабрь 2022 года 41% (после чуть более 50%) из 10 миллионов ведущих веб-сайтов поддерживали HTTP/2 . Его преемником является HTTP/3, основная версия, основанная на концепциях, установленных HTTP/2.
HTTP/3 , преемник HTTP/2, был опубликован в 2022 году. В настоящее время он используется более чем на 25% веб-сайтов и поддерживается многими веб-браузерами (более 75% пользователей). HTTP/3 использует QUIC вместо TCP в качестве базового транспортного протокола. Как и HTTP/2, он не устаревает от предыдущих основных версий протокола.
HTTP/1.1
Современная версия протокола; принята в июне 1999 года[2]. Новым в этой версии был режим «постоянного соединения»: TCP-соединение может оставаться открытым после отправки ответа на запрос, что позволяет посылать несколько запросов за одно соединение. Клиент теперь обязан посылать информацию об имени хоста, к которому он обращается, что сделало возможной более простую организацию виртуального хостинга.
HTTP/2
11 февраля 2015 года — опубликованы финальные версии черновика следующей версии протокола. В отличие от предыдущих версий, протокол HTTP/2 является бинарным. По сравнению с предыдущим стандартом изменены способы разбития данных на фрагменты и транспортирования их между сервером и клиентом.
В HTTP/2 сервер имеет право послать то содержимое, которое еще не было запрошено клиентом. Это позволит серверу сразу выслать дополнительные файлы, которые потребуются браузеру для отображения страниц, без необходимости анализа браузером основной страницы и запрашивания необходимых дополнений.
Также часть улучшений получена (в первом черновике HTTP/2, который представлял собой копию спецификации SPDY) за счет мультиплексирования запросов и ответов для преодоления проблемы «head-of-line blocking» протоколов HTTP 1; сжатия передаваемых заголовков и введения явной приоритизации запросов.

## Slide 63
HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов TLS или устаревшего в 2015 году - SSL .
В отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443.

## Slide 64
По данным W3Techs 42,1 % из 10 млн самых популярных интернет-сайтов поддерживают протокол HTTP/2:
1) бинарный (формирование пакетов легче и проще)
2)изменены способы разбиения данных на фрагменты и транспортирования их между сервером и клиентом.
3) сервер имеет право послать то содержимое, которое ещё не было запрошено клиентом. Это позволит серверу сразу выслать дополнительные файлы, которые потребуются браузеру для отображения страниц, без необходимости анализа браузером основной страницы и запрашивания необходимых дополнений.
4) мультиплексирование запросов и ответов для преодоления проблемы «head-of-line blocking» протоколов HTTP 1;
5) сжатие передаваемых заголовков и введения явной приоритизации запросов.

## Slide 65: HTTP-протокол
Структура:
I. Стартовая строка (starting line) – обязательно!
II. Заголовки (headers) – опционально
III. Тело сообщения (message body) – опционально, отделяется пустой строкой
Notes: HTTP (HyperText Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста) — символьно-ориентированный клиент-серверный протокол прикладного уровня без сохранения состояния, используемый сервисом World Wide Web.
Основным объектом манипуляции в HTTP является ресурс, на который указывает URI (Uniform Resource Identifier – уникальный идентификатор ресурса) в запросе клиента. Основными ресурсами являются хранящиеся на сервере файлы, но ими могут быть и другие логические (напр. каталог на сервере) или абстрактные объекты (напр. ISBN). Протокол HTTP позволяет указать способ представления (кодирования) одного и того же ресурса по различным параметрам: mime-типу, языку и т. д. Благодаря этой возможности клиент и веб-сервер могут обмениваться двоичными данными, хотя данный протокол является текстовым.
Структура протокола
Структура протокола определяет, что каждое HTTP-сообщение состоит из трёх частей, которые передаются в следующем порядке:
Стартовая строка (англ. Starting line) – обязательно! – определяет тип сообщения;
Заголовки (англ. Headers) — характеризуют тело сообщения, параметры передачи и прочие сведения;
Тело сообщения (англ. Message Body) — непосредственно данные сообщения. Обязательно должно отделяться от заголовков пустой строкой.
HTTP-запрос, методы и заголовки HTTP
Веб-сервер — это сетевое приложение, обслуживающее HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров. Веб-сервер принимает запросы и возвращает ответы, обычно вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными. Веб-серверы — основа Всемирной паутины. С расширением спектра сетевых сервисов веб-серверы все чаще используются в качестве шлюзов для серверов приложений или сами представляют такие функции (например, Apache Tomcat).
Созданием программного обеспечения веб-серверов занимаются многие разработчики, но наибольшую популярность (по статистике http://netcraft.com) имеют такие программные продукты, как Apache (Apache Software Foundation), IIS (Microsoft), Google Web Server (GWS, Google Inc.) и nginx.

## Slide 66
Notes: Веб-браузеры взаимодействуют с веб-серверами при помощи гипертекстового транспортного протокола (HTTP). Когда вы нажимаете на ссылку на веб-странице, заполняете форму или запускаете поиск, HTTP-запрос отправляется из вашего браузера на целевой сервер.
Запрос включает в себя URL, определяющий затронутый ресурс, метод, определяющий требуемое действие (например, получить, удалить или опубликовать ресурс) и может включать дополнительную информацию, закодированную в параметрах URL (пары поле-значение, отправленные как строка запроса), как POST запрос (данные, отправленные методом HTTP POST) или в куки-файлах.
Веб-серверы ожидают сообщений с клиентскими запросами, обрабатывают их по прибытию и отвечают веб-браузеру при помощи ответного HTTP сообщения (HTTP-ответ). Ответ содержит строку состояния, показывающую, был ли запрос успешным или нет (например, «HTTP/1.1 200 OK» в случае успеха).
Тело успешного ответа на запрос может содержать запрашиваемые данные (например, новую HTML-страницу или изображение, и т. п.), который может отображаться через веб-браузер.

## Slide 67
HTTP задаёт строгие правила взаимодействия клиента и сервера:
Исключительно клиенты могут производить HTTP-запросы, и только на сервера. Сервера способны только отвечать на HTTP-запросы клиента.
При запросе файла по HTTP, клиент должен сформировать файловый URL.
Веб-сервер должен ответить на каждый HTTP-запрос, по крайней мере сообщением об ошибке.

## Slide 68
HTTP-сервер отвечает за обработку входящих запросов и ответ на них:
При получении запроса, HTTP-сервер сначала проверяет, существует ли ресурс по данному URL.
Если это так, веб-сервер отправляет содержимое файла обратно в браузер. Если нет, сервер приложения генерирует необходимый ресурс.
Если ничто из этого не возможно, веб-сервер возвращает сообщение об ошибке в браузер, чаще всего “404 Not Found”.
Notes: Сервер может отдавать статическое или динамическое содержимое. «Статическое» означает «отдаётся как есть». Статические веб-сайты делаются проще всего, поэтому мы предлагаем вам сделать свой первый сайт статическим.
«Динамическое» означает, что сервер обрабатывает данные или даже генерирует их на лету из базы данных. Это обеспечивает большую гибкость, но технически сложнее в реализации и обслуживании, из-за чего процесс создания сайта очень сильно усложняется.
Некоторые серверы приложений заточены под определённые категории веб-сайтов, такие как блоги, вики-страницы или интернет-магазины; другие, называемые CMSs (системы управления контентом), более универсальны.

## Slide 69: Стартовая строка запроса
Метод URI HTTP/Версия
Метод – название запроса (определяет действие), одно слово из стандартного списка, заглавными буквами
URI определяет путь к запрашиваемому ресурсу.
Версия – пара разделённых точкой цифр. Например: 1.0
GET /web-programming/index.html HTTP/1.1
Стартовая строка ответа HTTP/1.1 200 Ok
Notes: Стартовая строка HTTP
Стартовая строка является обязательным элементом, так как указывает на тип запроса/ответа, заголовки и тело сообщения могут отсутствовать.
Стартовые строки различаются для запроса и ответа.
Строка запроса выглядит так:
Метод URI HTTP/Версия протокола Пример запроса:
GET /web-programming/index.html HTTP/1.1 Стартовая строка ответа сервера имеет следующий формат:
HTTP/Версия КодСостояния [Пояснение] Например, на предыдущий наш запрос клиентом данной страницы сервер ответил строкой:
HTTP/1.1 200 Ok
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-Server_overview

## Slide 70: Методы (глаголы) HTTP
Метод | Что делает
GET | Запрашивает ресурс, расположенный по указанному URI.
POST | Используется для передачи на сервер данных, которые должны быть обработаны ресурсом, указанным в URI. Данные передаются в теле запроса.
PUT | Позволяет сохранить (или перезаписать) передаваемый на сервер ресурс с указанным URI.
DELETE | Используется для удаления ресурса, указанного в URI.
HEAD | Аналогичен GET, но клиенту возвращается только заголовок сообщения ответа. Этот метод можно использовать для проверки доступа к ресурсам.
OPTIONS | Запрашивает характеристики соединения между клиентом и сервером, характеристики сервера, требования для запроса данного ресурса и т. п. Если вместо идентификатора URI стоит символ «*», то запрашивается вся доступная информация о сервере.
Notes: Методы(глаголы) протокола
Метод HTTP (англ. HTTP Method) — последовательность из любых символов, кроме управляющих и разделителей, указывающая на основную операцию над ресурсом. Обычно метод представляет собой короткое английское слово, записанное заглавными буквами (Табл. 1). Названия метода чувствительны к регистру.
Методы протокола HTTP
Метод
Краткое описание
GET
Используется для запроса содержимого указанного ресурса. С помощью метода GET можно также начать какой-либо процесс. В этом случае в тело ответного сообщения следует включить информацию о ходе выполнения процесса. Клиент может передавать параметры выполнения запроса в URI целевого ресурса после символа «?»: GET /path/resource?param1=value1¶m2=value2 HTTP/1.1
Согласно стандарту HTTP, запросы типа GET считаются идемпотентными ‒ многократное повторение одного и того же запроса GET должно приводить к одинаковым результатам (при условии, что сам ресурс не изменился за время между запросами). Это позволяет кэшировать ответы на запросы GET.
Кроме обычного метода GET, различают ещё условный GET и частичный GET. Условные запросы GET содержат заголовки If-Modified-Since, If-Match, If-Range и подобные. Частичные GET содержат в запросе Range. Порядок выполнения подобных запросов определён стандартами отдельно.
POST
Применяется для передачи пользовательских данных заданному ресурсу. Например, в блогах посетители обычно могут вводить свои комментарии к записям в HTML-форму, после чего они передаются серверу методом POST и он помещает их на страницу. При этом передаваемые данные (в примере с блогами — текст комментария) включаются в тело запроса. Аналогично с помощью метода POST обычно загружаются файлы.
В отличие от метода GET, метод POST не считается идемпотентным, то есть многократное повторение одних и тех же запросов POST может возвращать разные результаты (например, после каждой отправки комментария будет появляться одна копия этого комментария).
При результатах выполнения 200 (Ok) и 204 (No Content) в тело ответа следует включить сообщение об итоге выполнения запроса. Если был создан ресурс, то серверу следует вернуть ответ 201 (Created) с указанием URI нового ресурса в заголовке Location.
Сообщение ответа сервера на выполнение метода POST не кэшируется.
PUT
Применяется для загрузки содержимого запроса на указанный в запросе URI. Если по заданному URI не существовало ресурса, то сервер создаёт его и возвращает статус 201 (Created). Если же был изменён ресурс, то сервер возвращает 200 (Ok) или 204 (No Content). Сервер не должен игнорировать некорректные заголовки Content-* передаваемые клиентом вместе с сообщением. Если какой-то из этих заголовков не может быть распознан или не допустим при текущих условиях, то необходимо вернуть код ошибки 501 (Not Implemented).
Фундаментальное различие методов POST и PUT заключается в понимании предназначений URI ресурсов. Метод POST предполагает, что по указанному URI будет производиться обработка передаваемого клиентом содержимого. Используя PUT, клиент предполагает, что загружаемое содержимое соответствуют находящемуся по данному URI ресурсу.
Сообщения ответов сервера на метод PUT не кэшируются.
PATCH
Аналогично PUT, но применяется только к фрагменту ресурса.
DELETE
Удаляет указанный ресурс.
HEAD
Аналогичен методу GET, за исключением того, что в ответе сервера отсутствует тело. Запрос HEAD обычно применяется для извлечения метаданных, проверки наличия ресурса (валидация URL) и чтобы узнать, не изменился ли он с момента последнего обращения.
Заголовки ответа могут кэшироваться. При несовпадении метаданных ресурса с соответствующей информацией в кэше копия ресурса помечается как устаревшая.
OPTIONS
Используется для определения возможностей веб-сервера или параметров соединения для конкретного ресурса. Предполагается, что запрос клиента может содержать тело сообщения для указания интересующих его сведений. Формат тела и порядок работы с ним в настоящий момент не определён. Сервер пока должен его игнорировать. Аналогичная ситуация и с телом в ответе сервера.
Для того чтобы узнать возможности всего сервера, клиент должен указать в URI звёздочку «*». Запросы «OPTIONS * HTTP/1.1» могут также применяться для проверки работоспособности сервера (аналогично «пингованию») и тестирования на предмет поддержки сервером протокола HTTP версии 1.1.
Результат выполнения этого метода не кэшируется.
TRACE
Возвращает полученный запрос так, что клиент может увидеть, что промежуточные сервера добавляют или изменяют в запросе.
LINK
Устанавливает связь указанного ресурса с другими.
UNLINK
Убирает связь указанного ресурса с другими.

## Slide 71: Примеры стартовых строк
GET /index.html HTTP/1.1
GET /index.html?x=1&y=%D0%9A%D0%BE HTTP/1.0
POST /login.php HTTP/1.1
Notes: Каждый сервер обязан поддерживать как минимум методы GET и HEAD. Если сервер не распознал указанный клиентом метод, то он должен вернуть статус 501 (Not Implemented). Если серверу метод известен, но он не применим к конкретному ресурсу, то возвращается сообщение с кодом 405 (Method Not Allowed). В обоих случаях серверу следует включить в сообщение ответа заголовок Allow со списком поддерживаемых методов.
Наиболее востребованными являются методы GET и POST — на человеко-ориентированных ресурсах, POST — роботами поисковых машин и оффлайн-браузерами.
Прокси-сервер
Прокси - это транзитный сервер, перенаправляющий HTTP-трафик. Прокси-серверы используются для ускорения выполнения запросов путем кэширования веб-страниц. В локальной сети применяется как межсетевой экран и средство управления HTTP-трафиком (например, для блокирования доступа к некоторым ресурсам). В Интернете прокси часто используют для анонимизации запросов - в этом случае веб-сервер получает ip-адрес прокси-сервера, а не реального клиента. В современных браузерах можно задать целый список прокси-серверов и переключаться между ними по мере необходимости (обычно такая возможность доступна через расширения или плагины браузера).

## Slide 72: Стартовая строка ответа
HTTP/Версия КодСостояния Пояснение
Версия – пара разделённых точкой цифр. Например: 1.1
Код состояния – три цифры. По коду состояния определяется дальнейшее содержимое сообщения и поведение клиента.
Пояснение – текстовое короткое пояснение кода для пользователя. Не является обязательным.
HTTP/1.1 200 Ok
Notes: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-Server_overview

## Slide 73
Код состояния
Notes: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status#client_error_responses

## Slide 74: Коды состояния (Status Codes)
Класс | Описание класса
1xx | Информационный: запрос принят, процесс обработки продолжается
2xx | Успешное завершение: запрос был успешно принят и обработан
3хх | Переназначение: следующее действие должно быть обработано, чтобы завершить запрос
4хх | Ошибка клиента: запрос содержит неверный синтаксис или не может быть выполнен
5хх | Ошибка сервера: сервер не может выполнить требуемый запрос

## Slide 75: Коды состояния – примеры
100 Continue (Продолжать)
101 Switching Protocols (Переключение протоколов)
102 Processing (Идёт обработка)
200 OK (Успешно)
201 Created (Создано)
202 Accepted (Принято)
204 No Content (Нет содержимого)
206 Partial Content (Частичное содержимое)

## Slide 76: Коды состояния – примеры
300 Multiple Choices (Множественный выбор)
301 Moved Permanently (Перемещено навсегда)
304 Not Modified (Не изменялось)

## Slide 77: Коды состояния – примеры
401 Unauthorized (Неавторизован)
403 Forbidden (Запрещено)
404 Not Found (Не найдено)
405 Method Not Allowed (Метод не поддерживается)
406 Not Acceptable (Не приемлемо)
407 Proxy Authentication Required (Требуется аутентификация прокси)

## Slide 78: Коды состояния – примеры
500 Internal Server Error (Внутренняя ошибка сервера)
502 Bad Gateway (Плохой шлюз)
503 Service Unavailable (Сервис недоступен)
504 Gateway Timeout (Шлюз не отвечает)

## Slide 79: HTTP-заголовки
Используются для настройки параметров передачи, описания тела сообщения (если оно есть) и прочих сведений
Записываются в виде ИмяЗаголовка: Значение
Есть заголовки, специфичные только для запросов или только для ответов. А есть универсальные заголовки.
Notes: HTTP-заголовки
Заголовок HTTP (HTTP Header) — это строка в HTTP-сообщении, содержащая разделённую двоеточием пару вида «параметр-значение». Формат заголовка соответствует общему формату заголовков текстовых сетевых сообщений ARPA (RFC 822). Как правило, браузер и веб-сервер включают в сообщения более чем по одному заголовку. Заголовки должны отправляться раньше тела сообщения и отделяться от него хотя бы одной пустой строкой (CRLF).
Пробельные символы в начале и конце значения обрезаются. Последовательность нескольких пробельных символов внутри значения может восприниматься как один пробел. Регистр символов в названии и значении не имеет значения (если иное не предусмотрено форматом поля).
Таким образом, заголовки HTTP используются для настройки параметров передачи, описания тела сообщения (если оно есть) и прочих сведений

## Slide 80: HTTP-заголовки
General Headers (Основные заголовки) — должны включаться в любое сообщение клиента и сервера.
Request Headers (Заголовки запроса) — используются только в запросах клиента.
Response Headers (Заголовки ответа) — присутствуют только в ответах сервера.
Entity Headers (Заголовки сущности) — сопровождают каждую сущность сообщения.
Notes: Сущности (entity, в переводах также встречается название "объект") — это полезная информация, передаваемая в запросе или ответе. Сущность состоит из метаинформации (заголовки) и непосредственно содержания (тело сообщения).
В отдельный класс заголовки сущности выделены, чтобы не путать их с заголовками запроса или заголовками ответа при передаче множественного содержимого (multipart/*). Заголовки запроса и ответа, как и основные заголовки, описывают всё сообщение в целом и размещаются только в начальном блоке заголовков, в то время как заголовки сущности характеризуют содержимое каждой части в отдельности, располагаясь непосредственно перед её телом.

## Slide 81: HTTP-заголовки – примеры
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields
Host: en.wikipedia.org
Accept-Language: en-US
User-Agent: Mozilla/5.0
Content-Length: 348
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Notes: HTTP-заголовки – примеры
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields
Host: en.wikipedia.org // Имя/сетевой адрес [и порт] сервера. Если порт не указан, используется 80.
Accept-Language: en-US //Применимые языки. Используется для согласования передачи.
User-Agent: Mozilla/5.0 // Информация о пользовательском агенте (клиенте)
Content-Length: 348 // Размер тела сообщения (в октетах)
Content-Type: text/html; charset=utf-8 // Указывает тип содержимого (mime-type, например text/html).Часто включает указание на таблицу символов локали (charset)

## Slide 84
Upload Tax Form

## Slide 91
A7.3 - Get Payment Method

## Slide 92
A8.2 - Change Tax Form Review Status

## Slide 93
A9.1 - Get Users

## Slide 95: HTTP-запрос – пример 1
GET /wiki/List_of_HTTP_header_fields HTTP/1.1
Host: en.wikipedia.org
Accept-Language: en-US
User-Agent: Mozilla/5.0

## Slide 96: HTTP-запрос – пример 2
POST /login.aspx HTTP/1.1
Host: mysite.azure.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Content-Length: 22
User=TEST&Pass=123456

## Slide 97: HTTP-ответ – пример 1
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Mon, 18 May 2015 11:59:09 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: close
Location: http://www.tut.by/index.html
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Notes: Заголовки ответа (пример)
Connection
keep-alive
постоянно-поддерживающее соединение
Content-Length
5707
сколько байт пришло от сервера
Content-Type
text/html; charset=windows-1251
тип информации и вид кодировки
Date
Sat, 21 Jan 2017 20:41:32 GMT
Server
nginx/0.7.67
какой сервер ответил (nginx – замена Apache )
Vary
Accept-Encoding
принятие декодировки
Заголовки запроса (пример)
Accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
что принимает, распознает и выводит на экран браузер (простой текст, текст с xml)
Accept-Encoding
gzip, deflate
формат сжатия
Accept-Language
ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
принимаемый язык, выводится на используемом вами часто языке
Connection
keep-alive
вид соединения
Cookie
__utma=11345187.1817343108.1485029157.1485029157.1485031209.2; __utmc=11345187; __utmz=11345187.1485029157.1.1.utmccn=(direct)|utmcsr=(direct)|utmcmd=(none); __utmb=11345187
служебная информация сайта
Host
firebug.ru
хост – место расположения сайта
Referer
http://firebug.ru/index.html
откуда (с какого сайта) пришли на сайт (где нашли)
User-Agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
какой тип движка используется : движок Mozilla/5.0

## Slide 99
Notes: Заголовки ответа (пример)
Connection
keep-alive
постоянно-поддерживающее соединение
Content-Length
5707
сколько байт пришло от сервера
Content-Type
text/html; charset=windows-1251
тип информации и вид кодировки
Date
Sat, 21 Jan 2017 20:41:32 GMT
Server
nginx/0.7.67
какой сервер ответил (nginx – замена Apache )
Vary
Accept-Encoding
принятие декодировки
Заголовки запроса (пример)
Accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
что принимает, распознает и выводит на экран браузер (простой текст, текст с xml)
Accept-Encoding
gzip, deflate
формат сжатия
Accept-Language
ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
принимаемый язык, выводится на используемом вами часто языке
Connection
keep-alive
вид соединения
Cookie
__utma=11345187.1817343108.1485029157.1485029157.1485031209.2; __utmc=11345187; __utmz=11345187.1485029157.1.1.utmccn=(direct)|utmcsr=(direct)|utmcmd=(none); __utmb=11345187
служебная информация сайта
Host
firebug.ru
хост – место расположения сайта
Referer
http://firebug.ru/index.html
откуда (с какого сайта) пришли на сайт (где нашли)
User-Agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
какой тип движка используется : движок Mozilla/5.0

## Slide 100
Просмотр информации Http Headers в Chrome

## Slide 102
Notes: Заголовки ответа (пример)
Connection
keep-alive
постоянно-поддерживающее соединение
Content-Length
5707
сколько байт пришло от сервера
Content-Type
text/html; charset=windows-1251
тип информации и вид кодировки
Date
Sat, 21 Jan 2017 20:41:32 GMT
Server
nginx/0.7.67
какой сервер ответил (nginx – замена Apache )
Vary
Accept-Encoding
принятие декодировки
Заголовки запроса (пример)
Accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
что принимает, распознает и выводит на экран браузер (простой текст, текст с xml)
Accept-Encoding
gzip, deflate
формат сжатия
Accept-Language
ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
принимаемый язык, выводится на используемом вами часто языке
Connection
keep-alive
вид соединения
Cookie
__utma=11345187.1817343108.1485029157.1485029157.1485031209.2; __utmc=11345187; __utmz=11345187.1485029157.1.1.utmccn=(direct)|utmcsr=(direct)|utmcmd=(none); __utmb=11345187
служебная информация сайта
Host
firebug.ru
хост – место расположения сайта
Referer
http://firebug.ru/index.html
откуда (с какого сайта) пришли на сайт (где нашли)
User-Agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
какой тип движка используется : движок Mozilla/5.0

## Slide 103
Notes: Тело сообщения
Тело HTTP сообщения (message-body), если оно присутствует, используется для передачи сущности, связанной с запросом или ответом.
Тело сообщения (message-body) отличается от тела сущности (entity-body) только в том случае, когда при передаче применяется кодирование, указанное в заголовке Transfer-Encoding. В остальных случаях тело сообщения идентично телу сущности.
Заголовок Transfer-Encoding должен отправляться для указания любого кодирования передачи, примененного приложением в целях гарантирования безопасной и правильной передачи сообщения.
Transfer-Encoding - это свойство сообщения, а не сущности, и оно может быть добавлено или удалено любым приложением в цепочке запросов/ответов.
Присутствие тела сообщения в запросе отмечается добавлением к заголовкам запроса поля заголовка Content-Length или Transfer-Encoding. Тело сообщения (message-body) может быть добавлено в запрос только когда метод запроса допускает тело объекта (entity-body).
Все ответы содержат тело сообщения, возможно нулевой длины, кроме ответов на запрос методом HEAD и ответов с кодами статуса 1xx (Информационные), 204 (Нет содержимого, No Content), и 304 (Не модифицирован, Not Modified).

## Slide 104
Серверное программирование
Динамические веб-сайты - сайты, которые доставляют персонализированную информацию в ответ на HTTP запрос и часть содержимого ответа генерируется динамически путём вставки данных из базы данных в заполнители в HTML-шаблонах.
PHP, Python, Ruby, C# и NodeJS (JavaScript)
Статические ресурсы — это любые файлы, которые не меняются, обычно это: CSS, JavaScript, изображения, предварительно созданные PDF-файлы и прочее
Notes: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/First_steps/Introduction
Динамические сайты могут выделять контент, который более актуален в зависимости от предпочтений и привычек пользователя, и дают возможность:
- упростить использование сайтов за счёт сохранения личных предпочтений и информации, например, повторного использования сохранённых данных кредитной карты для оптимизации последующих платежей.
взаимодействовать с пользователем сайта, посылая уведомления и обновления по электронной почте или по другим каналам.
производить множество однообразных операций (извлекать данные из базы данных и помещать их на странице, подтверждать пользовательский ввод и сохранять его в базе данных, проверять пользовательские права и выполнение входа, и.т.д.)
Большая часть кода для поддержки динамического веб-сайта должна выполняться на сервере. Создание этого кода известно, как «программирование серверной части» (или иногда «программирование бэкенда»).

## Slide 105
Архитектура динамического сайта
Notes: Запросы динамических данных отправляются (2) в код серверной части (показано на диаграмме как Веб-приложение). Для «динамических запросов» сервер интерпретирует запрос, читает необходимую информацию из базы данных (3), комбинирует извлечённые данные с шаблонами HTML и возвращает ответ, содержащий сгенерированный HTML (5, 6).
Программирование веб-сайта на стороне сервера в основном включает выбор содержимого, которое возвращается браузеру в ответ на запросы. Код на стороне сервера обрабатывает такие задачи, как проверка отправленных данных и запросов, использование баз данных для хранения и извлечения данных и отправка правильных данных клиенту по мере необходимости.
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/First_steps/Introduction
Https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-Server_overview
Веб-браузер отправит HTTP-запрос GET на сервер с использованием базового URL-адреса ресурса (/best) и кодирования номера команды и игрока в форме URL-параметров (например, /best?team=my_team_name&show=11) или как часть URL-адреса (например, /best/my_team_name/11/). Запрос GET используется, потому что речь идёт только о запросе выборки данных (а не об их изменении).
Веб-сервер определяет, что запрос является «динамическим» и пересылает его в веб-приложение для обработки (веб-сервер определяет, как обрабатывать разные URL-адреса на основе правил сопоставления шаблонов, определённых в его конфигурации).
Веб-приложение определяет, что цель запроса состоит в том, чтобы получить «лучший список команд» на основе URL (/best/) и узнать имя команды и количество игроков из URL-адреса. Затем веб-приложение получает требуемую информацию из базы данных (используя дополнительные «внутренние» параметры, чтобы определить, какие игроки являются «лучшими», и, возможно, определяя личность зарегистрированного тренера из файла cookie на стороне клиента).
Веб-приложение динамически создаёт HTML-страницу, помещая данные (из базы данных) в заполнители внутри HTML-шаблона.
Веб-приложение возвращает сгенерированный HTML в веб-браузер (через веб-сервер) вместе с кодом состояния HTTP 200 («успех»). Если что-либо препятствует возврату HTML, веб-приложение вернёт другой код, например, «404», чтобы указать, что команда не существует.
Затем веб-браузер начнёт обрабатывать возвращённый HTML, отправив отдельные запросы, чтобы получить любые другие файлы CSS или JavaScript, на которые он ссылается (см. шаг 7).
Веб-сервер загружает статические файлы из файловой системы и возвращает их непосредственно в браузер (опять же, правильная обработка файлов основана на правилах конфигурации и сопоставлении шаблонов URL).
Операция по обновлению записи в базе данных будет обрабатываться аналогичным образом, за исключением того, что, как и любое обновление базы данных, HTTP-запрос из браузера должен быть закодирован как запрос POST.

## Slide 106
Веб-фреймворки
Веб-фреймворки — это наборы функций, объектов, правил и других конструкций кода, предназначенных для решения общих проблем, ускорения разработки и упрощения различных типов задач, стоящих в конкретной области.

## Slide 107
Серверные веб-фреймворки
программные среды, которые упрощают создание, поддержку и масштабирование веб-приложений.
Предоставляют инструменты и библиотеки, которые упрощают общие задачи веб-разработки, включая маршрутизацию URL-адресов для соответствующих обработчиков, взаимодействие с базами данных, поддержку сеансов и авторизацию пользователей, форматирование вывода (например, HTML, JSON, XML) и улучшение защиты от веб-атак.
Django (Python)/Flask (Python)
Express (Node.js/JavaScript)
Сервер на Node без фреймворков
Ruby on Rails (Ruby), ASP.NET, Mojolicious (Perl)
Notes: Фреймворки серверной части обеспечивают много «обычной» функциональности веб-сервера, которую вы, возможно, в противном случае, должны были осуществлять самостоятельно (например, поддержка сессий, поддержка пользователей и аутентификация, простой доступ к базе данных, шаблонам библиотек и т. д.).
Компании, такие как Amazon, используют программирование серверной части для построения исследовательских результатов для товаров, формирования целевого предложения, основанного на предпочтениях клиента и предыдущих покупках, упрощения заказов и т. д.
Банки используют программирование серверной части, чтобы хранить учётную информацию и позволять только авторизованным пользователям просматривать и совершать транзакции.
Другие сервисы, такие как Facebook, Twitter, Instagram и Wikipedia используют бэкенд, чтобы выделять, распространять и контролировать доступ к интересному контенту.

## Slide 108
Django
https://docs.djangoproject.com/en/3.0/
Django используют:
Disqus, Instagram, Knight Foundation, MacArthur Foundation, Mozilla, National Geographic, Open Knowledge Foundation, Pinterest и Open Stack
Позволяет разрабатывать программное обеспечение со след. свойствами:
Полное
Разностороннее
Безопасное
Масштабируемое
Удобное в сопровождении
Переносное
Notes: Django помогает писать программное обеспечение, которое будет:
Полным
Django следует философии «Всё включено» и предоставляет почти всё, что разработчики могут захотеть сделать «из коробки». Поскольку всё, что вам нужно, является частью единого «продукта», всё это безупречно работает вместе, соответствует последовательным принципам проектирования и имеет обширную и актуальную документацию.
Разносторонним
Django может быть (и был) использован для создания практически любого типа веб-сайтов — от систем управления контентом и wiki до социальных сетей и новостных сайтов. Он может работать с любой клиентской средой и может доставлять контент практически в любом формате (включая HTML, RSS-каналы, JSON, XML и т. д.).
Хотя Django предоставляет решения практически для любой функциональности, которая вам может понадобиться (например, для нескольких популярных баз данных, шаблонизаторов и т. д.), внутренне он также может быть расширен сторонними компонентами, если это необходимо.
Безопасным
Django помогает разработчикам избежать многих распространённых ошибок безопасности, предоставляя фреймворк, разработанный чтобы «делать правильные вещи» для автоматической защиты сайта. Например, Django предоставляет безопасный способ управления учётными записями пользователей и паролями, избегая распространённых ошибок, таких как размещение информации о сеансе в файлы cookie, где она уязвима (вместо этого файлы cookie содержат только ключ, а фактические данные хранятся в базе данных) или непосредственное хранение паролей вместо хэша пароля.
Хэш пароля — это значение фиксированной длины, созданное путём обработки пароля через криптографическую хэш-функцию Django может проверить правильность введённого пароля, пропустив его через хэш-функцию и сравнив вывод с сохранённым значением хэша. Благодаря «одностороннему» характеру функции, даже если сохранённое хэш-значение скомпрометировано, злоумышленнику будет сложно определить исходный пароль.
Django, по умолчанию, обеспечивает защиту от многих уязвимостей, включая SQL-инъекцию, межсайтовый скриптинг, подделку межсайтовых запросов и кликджекинг
Масштабируемым
Django использует компонентную “shared-nothing” архитектуру (каждая её часть независима от других и, следовательно, может быть заменена или изменена, если это необходимо). Чёткое разделение частей означает, что Django может масштабироваться при увеличении трафика, путём добавления оборудования на любом уровне: серверы кеширования, серверы баз данных или серверы приложений. Одни из самых загруженных сайтов успешно масштабировали Django (например, Instagram и Disqus, если назвать только два из них).
Удобным в сопровождении
Код Django написан с использованием принципов и шаблонов проектирования, которые поощряют создание поддерживаемого и повторно используемого кода. В частности, в нём используется принцип «Don't Repeat Yourself» (DRY, «не повторяйся»), поэтому нет ненужного дублирования, что сокращает объём кода. Django также способствует группированию связанных функциональных возможностей в повторно используемые «приложения» и, на более низком уровне, группирует связанный код в модули (в соответствии с шаблоном Model View Controller (MVC) (en-US)).
Переносным
Django написан на Python, который работает на многих платформах. Это означает, что вы не привязаны к какой-либо конкретной серверной платформе и можете запускать приложения на многих версиях Linux, Windows и Mac OS X. Кроме того, Django хорошо поддерживается многими веб-хостингами, которые часто предоставляют определённую инфраструктуру и документацию для размещения сайтов Django.

## Slide 109
Django
реализует архитектурный паттерн Model-View-Template или сокращенно MVT, который по факту является модификацией распространенного в веб-программировании паттерна MVC (Model-View-Controller)
Notes: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Introduction
Веб-приложения, написанные на Django, обычно группируют код, который обрабатывает каждый из этих шагов, в отдельные файлы

## Slide 110
Django
URLs: URL-маршрутизатор используется, чтобы перенаправлять HTTP-запросы в соответствующее представление на основе URL-адреса запроса, извлекать данные из URL-адреса в соответствии с заданным шаблоном и передавать их в соответствующую функцию отображения (view) в виде аргументов.
View: (англ. «отображение») — это функция обработчика запросов, которая получает HTTP-запросы и возвращает ответы. Функция view имеет доступ к данным, необходимым для удовлетворения запросов, и делегирует ответы в шаблоны через модели.
Notes: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Introduction
Веб-приложения, написанные на Django, обычно группируют код, который обрабатывает каждый из этих шагов, в отдельные файлы:
URLs: Хотя можно обрабатывать запросы с каждого URL-адреса с помощью одной функции, гораздо удобнее писать отдельную функцию для обработки каждого ресурса. URL-маршрутизатор используется для перенаправления HTTP-запросов в соответствующее представление на основе URL-адреса запроса. Кроме того, URL-маршрутизатор может извлекать данные из URL-адреса в соответствии с заданным шаблоном и передавать их в соответствующую функцию отображения (view) в виде аргументов.
View: View (англ. «отображение») — это функция обработчика запросов, которая получает HTTP-запросы и возвращает ответы. Функция view имеет доступ к данным, необходимым для удовлетворения запросов, и делегирует ответы в шаблоны через модели.

## Slide 111
Django
Models: Модели представляют собой объекты Python, которые определяют структуру данных приложения и предоставляют механизмы для управления (добавления, изменения, удаления) и выполнения запросов в базу данных.
Templates: Template (англ. «шаблон») — это текстовый файл, определяющий структуру или разметку страницы (например HTML-страницы), с полями для подстановки, которые используются для вывода актуального содержимого.
Notes: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Introduction
Models: Модели представляют собой объекты Python, которые определяют структуру данных приложения и предоставляют механизмы для управления (добавления, изменения, удаления) и выполнения запросов в базу данных.
Templates: Template (англ. «шаблон») — это текстовый файл, определяющий структуру или разметку страницы (например HTML-страницы), с полями для подстановки, которые используются для вывода актуального содержимого. View может динамически создавать HTML-страницы, используя HTML-шаблоны и заполняя их данными из модели (model). Шаблон может быть использован для определения структуры файлов любых типов, не обязательно HTML.

## Slide 112
Django
Формы: HTML-формы используются для сбора пользовательских данных для обработки на сервере.
Аутентификация пользователя и разрешения
Кеширование: гибкое кеширование, чтобы вы могли хранить всю или часть отображаемой страницы, для того, чтобы она не вызывалась повторно, за исключением случаев, когда это необходимо.
Админ-панель: включена по умолчанию при создании приложения с использованием основного каркаса.
Сериализация данных (преобразование в последовательную форму)
Базы данных: поддерживает 4 основных базы данных (PostgreSQL, MySQL, Oracle и SQLite), также есть публичные библиотеки, которые предоставляют разные уровни поддержки других SQL и NoSQL баз данных
Notes: Также Django предоставляет несколько других вещей:
Формы: HTML-формы используются для сбора пользовательских данных для обработки на сервере. Django упрощает создание, проверку и обработку формы.
Аутентификация пользователя и разрешения: Django включает надёжную систему аутентификации и авторизации пользователей, которая была построена с учётом безопасности.
Кеширование: Создание динамического контента намного более интенсивно (и медленнее), чем обслуживание статического содержимого. Django обеспечивает гибкое кеширование, чтобы вы могли хранить всю или часть отображаемой страницы, для того, чтобы она не вызывалась повторно, за исключением случаев, когда это необходимо.
Админ-панель: Административная панель в Django включена по умолчанию при создании приложения с использованием основного каркаса. Это упрощает управление админкой администраторам сайта для создания, редактирования и просмотра любых данных на вашем сайте.
Сериализация данных (преобразование в последовательную форму): Django упрощает сериализацию и обслуживание ваших данных в таких форматах как XML или JSON. Это может быть полезно при создании веб-сервисов (веб-сайтов, которые исключительно служат для использования данных другими приложениями или сайтами и сами ничего не отображают) или при создании веб-сайта, на котором клиентский код обрабатывает весь рендеринг данных.

## Slide 113
Django
c:\django>django-admin startproject <имя проекта>
python manage.py runserver
manage.py: вызывает утилиту Django-admin, передает ей полученные команды и конфигурирует ее для обработки текущего проекта ( например, создает и запускает приложение)
<Ctrl>+<Break> - остановить сервер
Notes: https://metanit.com/python/django/1.3.php
Созданный каталог будет состоять из следующих элементов:
manage.py: выполняет различные команды проекта, например, создает и запускает приложение
metanit - «внутренняя» папка проекта metanit, формирует пакет языка Python, содержащий модули, которые относятся к проекту целиком и задают его конфигурацию
(в частности, ключевые настройки). Название этого пакета совпадает с названием проекта и менять его не стоит - в противном случае придется вносить в код
обширные правки.
Содержит следующие файлы:
__init__.py: данный файл указывает, что папка, в которой он находится, будет рассматриваться как пакет.
settings.py: содержит настройки конфигурации проекта - базы данных проекта, пути ключевых папок, важные параметры, связанные с безопасностью, и пр.;
urls.py: содержит шаблоны URL-адресов, по сути определяет систему маршрутизации проекта
wsgi.py: содержит свойства конфигурации WSGI (Web Server Gateway Inerface). Он используется при развертывании проекта.
asgi.py: название файла представляет сокращение от Asynchronous Server Gateway Interface и расширяет возможности WSGI, добавляя поддержку для взаимодействия между асинхронными веб-серверами и приложениями.

## Slide 114
Django
__init__.py: данный файл указывает, что папка, в которой он находится, будет рассматриваться как пакет.
settings.py: содержит настройки конфигурации проекта - базы данных проекта, пути ключевых папок, важные параметры, связанные с безопасностью, и пр.;
urls.py: содержит шаблоны URL-адресов, по сути определяет систему маршрутизации проекта
wsgi.py: содержит свойства конфигурации WSGI (Web Server Gateway Inerface). Он используется при развертывании проекта.
asgi.py: название файла представляет сокращение от Asynchronous Server Gateway Interface и расширяет возможности WSGI, добавляя поддержку для взаимодействия между асинхронными веб-серверами и приложениями.
Notes: https://metanit.com/python/django/1.3.php
Созданный каталог будет состоять из следующих элементов:
manage.py: выполняет различные команды проекта, например, создает и запускает приложение
metanit - «внутренняя» папка проекта metanit, формирует пакет языка Python, содержащий модули, которые относятся к проекту целиком и задают его конфигурацию
(в частности, ключевые настройки). Название этого пакета совпадает с названием проекта и менять его не стоит - в противном случае придется вносить в код
обширные правки.
Содержит следующие файлы:
__init__.py: данный файл указывает, что папка, в которой он находится, будет рассматриваться как пакет.
settings.py: содержит настройки конфигурации проекта - базы данных проекта, пути ключевых папок, важные параметры, связанные с безопасностью, и пр.;
urls.py: содержит шаблоны URL-адресов, по сути определяет систему маршрутизации проекта
wsgi.py: содержит свойства конфигурации WSGI (Web Server Gateway Inerface). Он используется при развертывании проекта.
asgi.py: название файла представляет сокращение от Asynchronous Server Gateway Interface и расширяет возможности WSGI, добавляя поддержку для взаимодействия между асинхронными веб-серверами и приложениями.

## Slide 115
Django
http://127.0.0.1:8000/
http://localhost:8000

## Slide 116
Django создать приложение в проекте
python manage.py startapp <имя приложения>
python manage.py startapp hello
Notes: Приложение в терминологии Django - это отдельный фрагмент функциональности разрабатываемого сайта, более или менее независимый от других таких же
фрагментов и входящий в состав проекта. Приложение может реализовывать работу целого сайта, его раздела или же какой-либо внутренней подсистемы сайта, используемой
другими приложениями.
Любое приложение представляется обычным пакетом Python (пакет приложения), в котором находятся модули с программным кодом. Эrот пакет находится в папке
проекта - там же, где располагается пакет конфигурации. Имя пакета приложения станет именем самого приложения.

## Slide 117
Django приложение в проекте
migrations | хранение миграций - скриптов, которые позволяют синхронизировать структуру базы данных с определением моделей
admin.py | административные функции, в частности, регистрация моделей
apps.py | конфигурация приложения
models.py | определение моделей, которые описывают используемые в приложении данные
tests.py | тесты приложения
views.py | функции, которые получают запросы пользователей, обрабатывают их и возвращают ответ
Notes: Приложение в терминологии Django - это отдельный фрагмент функциональности разрабатываемого сайта, более или менее независимый от других таких же
фрагментов и входящий в состав проекта. Приложение может реализовывать работу целого сайта, его раздела или же какой-либо внутренней подсистемы сайта, используемой
другими приложениями.
Любое приложение представляется обычным пакетом Python (пакет приложения), в котором находятся модули с программным кодом. Эrот пакет находится в папке
проекта - там же, где располагается пакет конфигурации. Имя пакета приложения станет именем самого приложения.

## Slide 118
Django – зарегистрировать приложение
settings.py
Добавить имя созданного приложения:
'hello',
В проекте может быть несколько приложений, и каждое из них надо добавлять таким вот образом.
Notes: django. contrib. admin - реализует функциональность административного веб сайта Django;
django.contrib.auth- реализует работу встроенной во фреймворк подсистемы разграничения доступа.
Используется административным сайтом (приложением django. contrib. admin);
django.contrib.contenttypes - хранит список всех моделей, объявленных во всех приложениях сайта. Используется при создании полиморфных связей между
моделями , административным сайтом, подсистемой разграничения доступа (приложениями django.contrib.admin и django.contrib.auth);
django. contrib. sessions - обеспечивает хранение данных клиента на стороне сервера в сессиях. Требуется при задействовании сессий и используется
административным сайтом (приложением django. contrib. admin);
django.contrib.messages - выводит всплывающие сообщения . Требуется для обработки всплывающих сообщений и используется
административным сайтом (приложением django.contrib.admin);
django. contrib. staticfiles - реализует обработку статических файлов

## Slide 119
Django – Обработка запросов
views.py
from django.http import HttpResponse
def index(request):
return HttpResponse("Hello ")
from django.contrib import admin
from django.urls import path
from hello import views
urlpatterns = [
path('admin/', admin.site.urls),
path('', views.index, name='home'),
]
urls.py
python manage.py runserver
http://127.0.0.1:8000/
Notes: В данном случае мы импортируем класс HttpResponse из стандартного пакета django.http. Затем определяется функция index(), которая в качестве параметра получает объект запроса request. Класс HttpResponse предназначен для создания ответа, который отправляется пользователю. И с помощью выражения return HttpResponse("Hello ") мы отправляем пользователю строку "Hello «
Чтобы использовать функцию views.index вначале импортируем модуль views. Затем определяем сопоставление маршрута ' ' и функции views.index и также дополнительно имя для маршрута: name='home'. По сути маршрут ' ' будет сопоставляться с запросом к корню приложения.

## Slide 120
Django – Подключение URL-адреса
urls.py
from django.urls import path
from django.contrib import admin
urlpatterns = [
path('admin/', admin.site.urls),
]
Notes: URL соотношения хранятся в переменной urlpatterns, которая является списком функций path(). Каждая path() функция или ассоциирует шаблон URL_ с контроллером(views) или же его с другим таким списком (во втором случае, первый URL становится "базовым" для других, которые определяются в дочернем списке). Список urlpatterns инициализирует список функции, которая, например, соотносит _admin/ с модулем admin.site.urls , который содержит собственный файл-соотноситель.

## Slide 121
Django – Подключение URL-адреса
urls.py
from django.urls import path, re_path
from hello import views
from django.views.generic import TemplateView
from django.contrib import admin
urlpatterns = [
#re_path(r'^contact', views.contact),
#re_path(r'^about', views.about, kwargs={"name":"Tom", "age": 38}),
path("", views.index),
]

## Slide 122
Django – Подключение URL-адреса
urls.py
from django.urls import path, re_path
from hello import views
from django.views.generic import TemplateView
from django.contrib import admin
urlpatterns = [
#path("user", views.user),
#path("user/<name>", views.user),
#path("user/<name>/<int:age>", views.user),
re_path(r"^user/(?P<name>\D+)/(?P<age>\d+)", views.user),
re_path(r"^user/(?P<name>\D+)", views.user),
re_path(r"^user", views.user),
]

## Slide 123
Django – Подключение URL-адреса
urls.py
from django.urls import path, re_path
from hello import views
from django.views.generic import TemplateView
from django.contrib import admin
urlpatterns = [
path("about/", TemplateView.as_view(template_name="about.html",
extra_context={"header": "О сайте"})),
path('admin/', admin.site.urls),
]

## Slide 124
Django – Обработка запросов
views.py
Notes: В данном случае мы импортируем класс HttpResponse из стандартного пакета django.http. Затем определяется функция index(), которая в качестве параметра получает объект запроса request. Класс HttpResponse предназначен для создания ответа, который отправляется пользователю. И с помощью выражения return HttpResponse("Hello ") мы отправляем пользователю строку "Hello «
Чтобы использовать функцию views.index вначале импортируем модуль views. Затем определяем сопоставление маршрута ' ' и функции views.index и также дополнительно имя для маршрута: name='home'. По сути маршрут ' ' будет сопоставляться с запросом к корню приложения.

## Slide 125
views.py
Django – Обработка запросов

## Slide 126
Django – Обработка запросов
views.py
получим некоторую информацию о запросе

## Slide 127
Django – вывод данных

## Slide 128
Django – вывод данных

## Slide 129
Django – Шаблоны
templates
settings.py
BACKEND: движок шаблонов. По умолчанию применяется встроенный движок django.template.backends.django.DjangoTemplates
DIRS: определяет список каталогов, где движок шаблонов будет искать файлы шаблонов. По умолчанию пустой список
APP_DIRS: указывает, будет ли движок шаблонов искать шаблоны внутри папок приложений в папке templates.
OPTIONS: определяет дополнительный список параметров

## Slide 130
Django – Шаблоны
views.py
Добавим в папку приложения каталог templates. А в нем определим файл index.html
urls.py
или

## Slide 131
Django – Шаблоны
views.py

## Slide 132
Django – Шаблоны
views.py

## Slide 133
Django – Шаблоны extends
base.html

## Slide 134
Django – Шаблоны extends
index.html
contacts.html
views.py
urls.py

## Slide 135
Django – Шаблоны extends

## Slide 136
Django – Шаблоны include
добавить в один шаблон другой шаблон.
index.html
banner.html
div> здесь будет интерактивный баннер </div>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Django on METANIT.COM</title>
</head>
<body>
<h2>Главная страница</h2>
{% include "banner.html" %}
</body>
</html>
{% include "banner.html" with tutorial="Python" site="METANIT.COM"" %}

## Slide 137
Django – static
settings.py
<!DOCTYPE html>
{% load static %}
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" href="{% static "css/styles.css" %}" />
<title>Django </title>
</head>
<body>
<h1>Зимний лес</h1>
<img src="{% static "images/forest.jpg" %}" alt="зимний лес" >
</body>
</html>

## Slide 138
Django – настроить базу данных
Notes: SECRET КЕУ - секретный ключ, представляющий собой строку с произвольным
набором символов. Активно используется программным ядром Django и подсистемой
разграничения доступа для шифрования важных данных.
ТIМЕ ZONE - временная зона для значений даты и времени, хранящихся в базе.
Используется в том случае, если формат базы данных не поддерживает хранение
значений даты и времени с указанием временной зоны.
LANGUAGE_CODЕ- код языка, на котором будут выводиться системные сообщения и страницы административного сайта. Значение по умолчанию: "en-us" (американский
английский). Для указания русского языка следует записать этот параметр следующим образом:
LANGUAGE_CODE = 'ru-ru‘
USE_I18N - если True, будет активизирована встроенная в Django система автоматического
перевода на язык, записанный в параметре LANGUAGE_CODE , после
чего все системные сообщения и страницы административного сайта будут выводиться
на этом языке. Если False, автоматический перевод выполняться не
будет, и сообщения и страницы станут выводиться на английском языке.
USE_L18N - если True, числа, значения даты и времени при выводе будут форматироваться
по правилам языка, записанного в параметре LANGUAGE_CODE . Если
False, эти значенйя будут форматироваться согласно настройкам, заданным в проекте.
Значение этого параметра по умолчанию - False. Однако при создании проекта
ему дается значение True.

## Slide 139
Django - Определение модели
models.py
Notes: max_length=20 — Указывает, что максимальная длина значения в этом поле составляет 20 символов.
help_text="Введите описание поля" — предоставляет текстовую метку для отображения, чтобы помочь пользователям узнать, какое значение необходимо предоставить, когда это значение должно быть введено пользователем через HTML-форму
Вы можете объявить метаданные на уровне модели для своей модели, объявив класс Meta
Одной из наиболее полезных функций этих метаданных является управление сортировка записей, возвращаемых при запросе типа модели. Вы можете сделать это, указав соответствия названия полей для сортировки, как показано выше. Порядок будет зависеть от типа поля (поля символов отсортированы в алфавитном порядке, а поля даты отсортированы в хронологическом порядке). Можно отметить префикс имени поля минус-символом (-), чтобы изменить порядок сортировки.
Например, если мы решили сортировать книги по умолчанию:
PYTHONCopy to Clipboard
ordering = ["title", "-pubdate"]
Книги будут отсортированы по алфавиту по названию, от A-Z, а затем по дате публикации внутри каждого названия, от самого нового до самого старого.

## Slide 140
Django - Определение модели
models.py
help_text | Предоставляет текстовую метку для HTML-форм (например, на сайте администратора)
verbose_name | Удобочитаемое имя для поля, используемого в поле метки. Если не указано, Django выведет по умолчанию подробное название от имени поля.
default | Значение по умолчанию для поля. Это может быть значение или вызываемый объект, и в этом случае объект будет вызываться каждый раз, когда создаётся новая запись.
null | Если True, Django будет хранить пустые значения как NULL в базе данных для полей, где это уместно (CharField вместо этого сохранит пустую строку). По умолчанию используется значение False.

## Slide 141
Django - Определение модели
CharField | определение строк фиксированной длины от короткой до средней. указать max_length для хранения данных.
TextField | для больших строк произвольной длины. указать max_length для поля, но это используется только тогда, когда поле отображается в формах (оно не применяется на уровне базы данных).
IntegerField | для хранения значений (целого числа) и для проверки введённых значений в виде целых чисел в формах.
DateField и DateTimeField | для хранения / представления дат и информации о дате / времени (как Python datetime.date и datetime.datetime, соответственно). Эти поля могут дополнительно объявлять (взаимоисключающие) параметры auto_now=True (для установки поля на текущую дату каждый раз, когда модель сохраняется), auto_now_add (только для установки даты, когда модель была впервые создана) и по умолчанию (чтобы установить дату по умолчанию, которую пользователь может переустановить).

## Slide 142
Django - Определение модели
EmailField | для хранения и проверки адресов электронной почты.
FileField и ImageField | для загрузки файлов и изображений соответственно ( ImageField просто добавляет дополнительную проверку, что загруженный файл является изображением). Они имеют параметры для определения того, как и где хранятся загруженные файлы.
AutoField | особый тип IntegerField, который автоматически увеличивается. Первичный ключ этого типа автоматически добавляется в вашу модель, если вы явно не укажете его.

## Slide 143
Django - Определение модели
ForeignKey | для указания отношения «один ко многим» к другой модели базы данных (например, автомобиль имеет одного производителя, но производитель может делать много автомобилей). «Одна» сторона отношения - это модель, содержащая ключ.
ManyToManyField | для определения отношения «многие ко многим» (например, книга может иметь несколько жанров, и каждый жанр может содержать несколько книг). В нашем приложении для библиотек мы будем использовать их аналогично ForeignKeys, но их можно использовать более сложными способами для описания отношений между группами. Они имеют параметр on_delete, чтобы определить, что происходит, когда связанная запись удаляется (например, значение models.SET_NULL просто установило бы значение NULL)

## Slide 144
Django - Определение модели
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
Каждая модель сопоставляется с определенной таблицей в базе данных. Миграция преобразует базу данных в соответствии с определением моделей.
в приложении в папке migrations новый файл с описанием созданной модели
Notes: Команда makemigrations создаёт (но не применяет) миграции для всех приложений, которые установлены в ваш проект (вы так же можете указать в конце имя конкретного приложения, чтобы создать миграции только для него
Команда migrate применяет созданные миграции к базе (Django отслеживает, какие миграции были созданы для данной базы).

## Slide 145
Django - база данных db.sqlite3

## Slide 146
Django - Регистрация модели
admin.py
from django.contrib import admin
from .models import Genre
admin.site.register(Genre)

## Slide 147
Django - Создание суперпользователя
python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver
http://127.0.0.1:8000/admin
При создании суперюзера ввод пароля не виден